| TSTIE | Cours n°4 | 2004/2005 |
| --- | --- | --- |

Le contacteur

Dans cette partie de cours, nous allons voir la technologie d’un contacteur, ses critères de choix et nous justifierons le choix des contacteurs du système de malaxage.

Fonction :

# A : Technologie

a) Vue éclatée du contacteur LC1D09 de schneider :

Dessinez la représentation du circuit magnétique et de la bobine du contacteur :

Quel est l’intérêt des bagues de déphasage en alternatif ?

b) Technologie en fonction du courant d’emploi :

Il existe différents types de contacteurs suivant son courant nominal.

Des contacteurs à ouverture par translation, pour les petites et moyennes puissances, des contacteurs à ouverture par rotation pour les grandes puissances.

| Photos issues du catalogue schneider |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Courants d’emploi |  |  |  |
| Type d’ouverture |  |  |  |

C) Technique d’ouverture du circuit :

Contrairement au disjoncteur, les contacteurs ouvrent le circuit puissance sans posséder de chambre de coupure.

Quelle est la solution retenue par le constructeur pour garantir une bonne ouverture et une durée de vie (fusion des contacts) assez longue des contacteurs ?

# B : Critères de choix

Les critères de choix d’un contacteur sont les suivants :

Notez la définition et ou les valeurs données par le constructeur pour un contacteur de 9 A nominal

- Nombre de pôles :

- Tension d’emploi :

- Courant d’emploi :

- Catégorie d’emploi :

- Pouvoir de coupure :

- Durée de vie mécanique :

- Durée de vie électrique :

- Tension et fréquence circuit commande :

- Catégories d’emploi :

| Catégories d’emploi | Type de récepteur | Courbe |
| --- | --- | --- |
| En alternatif | AC1 | Résistif ou cos ( > 0,95 Démarrage et freinage des moteurs à cage (Id = 2,5 In) |  |
|  | AC2 | Démarrage et freinage à contre-courant des moteurs à bagues (Id = 2,5 In) |  |
|  | AC3 | Démarrage et coupure moteur lancé. Moteur à cage. |  |
|  | AC4 | Coupure moteur à cage calé (Icoupure = 7 à 8 In) |  |
| En continu | DCi | Il existe aussi différentes catégories pour les contacteurs en DC |

- Durée de vie d’un contacteur :

Lorsque le contacteur est employé sous tension et courant nominal, la grandeur qui donne sa durée de vie est la durée de vie électrique.

A l’aide d’abaques constructeur, et connaissant le courant d’emploi de la charge, on est capable d’estimer la durée de vie en millions de cycles de manœuvre.

Tableau de durée de vie électrique d’un contacteur en AC1 :

Tableau de durée de vie électrique d’un contacteur en AC3 :

Quelle est la durée de vie pour un contacteur LC1D09 coupant en permanence 6 A en catégorie d’emploi AC1 ?

Quelle est la durée de vie pour un contacteur LC1D09 coupant en permanence 6 A en catégorie d’emploi AC3 ?

Conclure :

Exercice : ( Justification du choix des contacteurs du malaxeur)

Montée/Descente couvercle :

- Quel est le courant d’emploi du moteur couvercle ?

- Justifier le choix des contacteurs « montée descente » couvercle du système de malaxage.

- Quelle est alors la durée de vie électrique du contacteur ?

- Le système est utilisé 100 fois par jour (100 montées ; 100 descentes).

Dans combien de temps devra t’on changer les contacteurs ?

Chauffage :

- Quel est le courant  en ligne sur le départ résistif ?

- Justifier le choix des contacteurs du départ chauffage.

- Quelle est alors la durée de vie électrique du contacteur ?

Dans combien de temp

- La chauffe est enclenchée 100 fois par jour.

Dans combien de temps devra t’on changer les contacteurs ?