LA  DIODE

OBJECTIF:

- caractèristiques

- schémas équivalents

- application:  interrupteur et redressement

- choix de diode en fonction du courant direct et de la tension inverse

MATERIEL:

- Tergane 70

- Voltmètre numérique ( cal maxi 300 v)

- Ampèremètre calibre 5 A maxi  .  DC

- Micro ampèremètre  1µ A   .   DC

- Oscilloscope bicourbe

- Alimentation stabilisée continue réglable 0 à 30v     3A

- Résistance  Rp =4

- Rhéotat   Rh = 100  à  1000         I maxi = 3 A

- Bobine variable (inductance L =0,5 à 1 H    I maxi =3 A  )

DOSSIER RESSOURCE

- Livre électrotechnique             " mesures et essais " DUNOD

- Livre électrotechnique 	     " cours d'electricité  machines électriques et

électroniques " jean NIARD

- Livre électrotechnique		      " électronique F3 " jean NIARD

1) PREPARATION

- On utilise une diode RP 4040 dont les données constructeur sont les suivantes:

I0  = 40 A             IFM = 120A                VFM = 1,5 v         VRM = 400v

* I0 		courant moyen direct

* IFM		courant maxi direct

* VFM	chute de tension dans la diode ( tension de seuil )

* VRM	tension maximale en inverse

2) CARACTERISTIQUE DIRECTE

- soit le schéma ci-dessous avec  E =  0 à 30 v

2-2 Calculer Rp mini pour  I moyen direct = 3 A

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2-3 Calculer Rp à mettre dans le circuit sachant que l'on veut limiter le courant à 1,2 A quelle

puissance devra t-elle dissiper?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2-4 Quelle est le type du montage utilisé pour l'ampèrmètre et le voltmètre? Pourquoi cette

position?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……..

3) CARACTERISTIQUE INVERSE

- soit le schéma ci-dessous avec  E =  0 à 30 v

3-1Quelle est le type du montage utilisé pour l'ampèrmètre et le voltmètre? Pourquoi cette

position?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3-2 Peut-on supprimer Rp dans ce montage? Pourquoi ?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) TRACE DE LA CARACTERISTIQUE DIRECTE à l'oscilloscope

- soit le schéma ci-dessous avec  U = 24 v

4-1Que visualise t- on   sur  YA   et   sur  YB

Si on aditionne les 2 courbes qu'obtient t-on comme courbe équivalente ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-2 Tracer les courbes     Vch     et      Vd

4-3 Calculer les  valeurs moyenne et efficace de la tension Vch

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-4 Avec quels types d'appareils peut-on mesurer ces 2 valeurs

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5) ETUDE AVEC UNE CHARGE INDUCTIVE

- soit le schéma ci-dessous  U = 24v   et   L = maximum

………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

5-1 Relever les courbes  YA et  YB

Pourquoi a-t-on un signal de cette forme?

6) ETUDE AVEC UNE CHARGE INDUCTIVE ET UNE DIODE DE ROUE LIBRE

- soit le schéma ci-dessous  U = 24v   et   L = maximum	 DRL =RP 4040

6-1 Relever les courbes  YA et  YB

6-2 Dites pourquoi la courbe a cette allure? Quel est le rôle de la DRL?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6-3 Vérifier les courbes en changeant YA de place .Que constatez vous ?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom:												Date:

Prénom:

Classe: