- Action conditionnelle

L’action sera exécutée si l’étape est active et si la condition associée à l’étape est vraie.

Exemple : le moteur M2, entraînant un ventilateur, sera alimenté pendant la durée de l’étape 25 si le capteur ( indique une surchauffe.

- Action à effet maintenu

Pour représenter des actions ou des ordres dont l’effet doit se poursuivre pendant la durée d’un certain nombre d’étapes consécutives deux types de description peuvent être envisagés pour assurer la continuité de l’effet :

| - effet maintenu par actions continues non mémorisées (l’action ou l’ordre est répété dans toutes les étapes concernées) ; |  |
| --- | --- |

| - effet maintenu par action mémorisée ( à l’étape 17, le moteur M1 est mis à ‘’1’’, à l’étape 25, le moteur M1 est mis à ‘’0’’). |  |
| --- | --- |