Réaliser le montage suivant :

Q1) On désire relever VC(t) et VS(t). Quel appareil de mesure utilise-t-on ?

Q2) Dessiner le schéma du montage permettant d’effectuer ces relevés (appeler le professeur afin de le faire valider ).

Q3) Effectuer les relevés. Quelle est la fréquence du signal de sortie ?

Q4) Quel est le rôle de ce montage ?

Remplacer R2 par un potentiomètre de 100 k(.

Q3) Faites varier la valeur du potentiomètre. Que se passe-t-il ?

En déduire le rôle de R2.

Q1) En vous aidant du schéma interne du 555, expliquer le fonctionnement du montage.

Q2) Donner l’expression de TL en fonction de R2 et C. ( temps durant lequel la sortie est à un niveau bas)

Q3) Donner l’expression de TH en fonction de R1, R2 et C. ( temps durant lequel la sortie est à un niveau haut)

Q4) En déduire l’expression de la période et de la fréquence du signal de sortie.

Q5) Retrouver la valeur de la fréquence mesurée.

Q6) Donner une définition pour « ASTABLE ».

# Text boxes

# Manipulation

# Validation du fonctionnement

R1 = 1k(

R2 = 10k(

C = 4,7nF

Vcc

R1

8

4

7

3

NE 555

R2

VS

1

6

2

VC

C

R1 = 1k(

P = 100k(

C = 4.7nF

Vcc

R1

8

4

7

3

NE 555

P

VS

1

6

2

VC

C