Gestion de l’énergie

(Délestage divisionnaire)

Durée 1 h 45

# Présentation

Sur les schémas unifilaires du dossier technique du système case des palmistes, on trouve deux relais de marque HAGER référencés E180. On vous propose de déterminer la fonction de ce relais et de le mettre en œuvre dans une installation.

# Vous avez à votre disposition :

- le dossier technique case des palmistes

- un catalogue HAGER 1990-1991

- coffret de répartition avec 3 disjoncteurs + 1 relais E180 + 1 relais E230 + 2 prises 16 A 2P+T

- une cuisinière électrique + un convecteur

- les EPI

- une caisse à outils

# On vous demande

## Etude théorique (40 min)

### Que se passerait-il dans une installation domestique de 6 kW (calibre du disjoncteur de branchement 30 A) si deux appareils de fortes puissances étaient mis en fonctionnement en même temps (par exemple le chauffe-eau électrique et le lave-linge, le chauffage et la cuisinière électrique, le lave-vaisselle et …) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Quelles solutions préconisez vous pour éviter ce désagrément ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Le propriétaire de la "case des palmistes" a installé des relais délesteurs E180 pour éviter les désagréments cités ci-dessus. Compléter page suivante, à partir du catalogue HAGER, le schéma de raccordement électrique du relais E180 (voir p 284 du catalogue HAGER 90-91)

### Dessiner en dessous des prises X1 et X2, le symbole architectural d’une cuisinière électrique ou d’un convecteur sachant que la cuisinière est branchée sur la prise prioritaire et que le convecteur sera connecté sur la prise non prioritaire.

## - Etude pratique (45 minutes)

### à partir de votre schéma relevé à la question 3.1.3, réaliser le câblage de cette partie d'équipement. Faire attention au choix de la couleur des conducteurs.

### Faire vérifier votre câblage par le professeur puis mettre les EPI et effectuer la mise en service sous la responsabilité du professeur. Vous placerez une pince ampéremètrique dans le circuit prioritaire pour contrôler le courant. Vous devez valider le bon fonctionnement du relais d’intensité (seuil réglé sur 7 A) en augmentant le courant jusqu'au moins 7A puis en diminuant progressivement la puissance d’utilisation sur le circuit prioritaire.

### Décrire le comportement du délesteur et l'état du convecteur lorsque I > 7 A. Faire de même lorsque I repasse en dessous de 7 A.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Pour décâbler, attendre l'autorisation du professeur.

## Synthèse (20 minutes)

### Vous avez ci-dessous des propositions vraies et des propositions fausses sur le rôle du relais de délestage E180 dans une habitation domestique. Rayer les propositions fausses.

Propositions :

- Le relais E180 protège les personnes

- Le relais E180 permet d’éviter que le disjoncteur général déclenche lors de la mise en fonctionnement de plusieurs appareils de forte puissance

- Le relais E180 protège le matériel

- Le relais E180 permet de réduire la facture EDF

- Le relais E180 compte l’énergie consommée

- Le relais E180 enclenche un appareil de forte puissance à une heure programmée

- Le relais évite d’augmenter la puissance souscrite auprès de EDF

### Le seuil du relais E180 que vous avez mis en œuvre est maintenant réglé sur 3 A. Compléter le chronogramme de l'état du convecteur (marche ou arrêt) en fonction du courant dans le circuit prioritaire.