## Slide 1: Le multiplexage automobile

## Slide 2
Présentations
Identité, établissement, sections …
Formations suivies à propos du multiplexage …
Qu’est ce que le multiplexage pour vous ?
Comment « l’enseignez-vous » ?
Quels sont les équipements de votre établissement en rapport avec le multiplexage (véhicules, …) ?
Qu’attendez-vous de ce stage ?

## Slide 3: Les thèmes abordés
Pourquoi le multiplexage ?
Les principes du multiplexage
Le protocole VAN
Le protocole CAN
Le protocole CAN Evolution

## Slide 4: Pourquoi le multiplexage ?
L’électronique automobile est en évolution constante :
    Exigences de plus en plus sévères en matière de pollution
    Améliorations en matière de sécurité et de confort
    Evolution en cours de vie du véhicule (options)
D’où une croissance constante, ces 5 dernières années, des fonctions électroniques :
    ABS, REF, MSR, ESP, ASR
    Direction à assistance variable, BVA, suspension pilotée, gestion moteur
    Airbag, anti-démarrage, clim. régulée, détection du sous-gonflage des roues, aide au stationnement
    Allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre automatique, correction de site des feux (lampes au Xénon)
    Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ou de choc (1ère mondiale sur la Peugeot 607)
    Régulation de vitesse avec radar anti-collision, navigation par satellite
    Et à venir : direction et freins entièrement électrique, guidage du véhicule par rapport aux « bandes blanches », …

## Slide 5: Pourquoi le multiplexage ?
Ce renforcement de l’électronique se traduit par :
    Une  du nombre de calculateurs
    Une  du nombre de capteurs
    Une  des faisceaux de câbles électriques : encombrements, poids et coûts

## Slide 6: Pourquoi le multiplexage ?
Un simple exemple de « câblage classique » :
  Certains capteurs ont des liaisons avec plusieurs calculateurs ou existent en 2 exemplaires en raison de leur localisation.
  Les liaisons entre boîtiers sont de + en + nombreuses

## Slide 7
Deux réponses techniques pour limiter « l’inflation » des composants et du volume des câblages :
  L’intégration : regrouper plusieurs fonctions dans un seul boîtier (ex : gestion moteur et Boîtier de Servitude Intelligent de PSA)
    Gestion moteur : injection, allumage, dépollution, refroidissement moteur
    BSI : fermeture centralisée des portes, alarme, éclairage intérieur, anti-démarrage, essuyage des vitres, gestion des clignotants, …
    ESP (contrôle dynamique du véhicule) : ABS, REF, MSR, ASR, ESP
  Le multiplexage : faire circuler une multitude d’informations entre divers calculateurs sur un seul canal de transmission appelé le bus (2 fils).
Pourquoi le multiplexage ?

## Slide 8
Exemple après multiplexage :
  Diminution du nombre de capteurs et de liaisons entre boîtiers car chacun fournit aux autres, par l’intermédiaire du bus, les infos qu’il reçoit en filaire : c’est le partage des informations
Pourquoi le multiplexage ?

## Slide 9
2
1
Signal
analogique
Sondes de température d’eau moteur
Moto-ventilateurs de refroidissement moteur
Calculateur injection moteur
Boîtier de gestion refroidissement moteur
Combiné
2
1
2
1
BITRON
M
Pourquoi le multiplexage ?
Système de refroidissement « classique » :

## Slide 10
Sonde de température d’eau moteur
Moto-ventilateurs de refroidissement moteur
Calculateur injection moteur
BSI
Boîtier de Servitude Intelligent
Calculateur de climatisation
Combiné
Signaux
Analogiques
Signaux
Numériques
réseau CAN
réseau VAN
Fils torsadés
Fils torsadés
2
1
M
U de 0.3 à 4.5v
D
C
B
A
H
G
F
E
Fils non
torsadés
Pourquoi le multiplexage ?
Après intégration et multiplexage :

## Slide 11
Les avantages du multiplexage :
  Moins de capteurs et/ou de nombres de liaisons avec les boîtiers
  Le poids et les coûts diminuent
  Enrichissement de fonctions sans surcoût important :
    Faire allumer les feux de croisement lorsque le capteur de pluie détecte une averse (évolution d’un logiciel)
    Mise en action des feux de détresse lors d’une forte décélération
  Les méthodes répondent à une norme ISO donc fiabilité accrues (théoriquement)
  Les constructeurs « protègent » leur réseau de APV car la plupart des interventions sur les systèmes multiplexés nécessitent l’utilisation d’outils de diagnostic particuliers :
    Méthodes de recherche de pannes complexes + télé-assistance
    Téléchargement de mise à jour
    Apprentissage lors d’une installation ou d’un changement de composants multiplexés (ex : autoradio) : c’est le télé-codage
Pourquoi le multiplexage ?

## Slide 12
Un peu d’histoire …
    En 1983 Bosch dépose, pour l’industrie, un brevet d’un Réseau Local de Contrôle appelé CAN (Controller Area Network)
    En 1986, PSA après un travail avec Renault, dépose à la norme le Réseau Local Véhicule (VAN : Véhicule Area Network)
    En 1989, PSA teste ces premiers composants multiplexés
    En 1992, BMW avec la 850i et Mercedes avec sa Classe S teste réellement le CAN
    En 1994, 1400 Citroën XM Pallas sortent équipées du tableau de bord entièrement multiplexé en VAN
    En 1994, Audi A4 avec gestion moteur multiplexée
    Ces véhicules ont surtout permis de faire évoluer ces réseaux de communication, nés des réseaux informatiques, au niveau :
        Des distances et de la rapidité de communication
        De l’environnement thermique et électrique
        De la compatibilité électromagnétique
        De la sécurité des échanges
    En 1998, fabrication en série sur la 206 (VAN : autoradio, chargeur cd, navigation, écran multifonction)
    En 1999, fabrication en série sur la 406 et la Xsara Picasso
    Actuellement, les véhicules comportent tous, au moins un réseaux multiplexé
Pourquoi le multiplexage ?

## Slide 13
Adaptation des boîtiers
Le réseau multiplexé
La transmission des données
Structure d’une trame
La synchronisation des horloges des boîtiers
Arbitrage : gestion des priorités
Les principes du multiplexage

## Slide 14
Boîtier en câblage classique :
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 15
Boîtier multiplexé :
    L’interface de multiplexage se charge des communications avec le bus
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 16
Le signal : analogique ou numérique ?
Le signal analogique est l’image de ce qu’il mesure, son amplitude et parfois sa fréquence évoluent avec le temps
Le signal numérique est un signal codé qui utilise la numérotation binaire, c’est à dire qu’il ne peut prendre que 2 valeurs (ex : tension ou pas tension, lumière ou pas lumière)
La numérotation binaire utilise 2 symboles : 0 et 1 qui s’appellent des bits (BInary Digit)
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 17
L’étage d’entrée du boîtier :
    Il transforme (il code) les signaux analogiques des capteurs en signaux numériques exploitables par le microprocesseur (ex : signal délivré par la thermistance d’eau)
L’étage de sortie du boîtier : (appelé étage de puissance)
    Il transforme les ordres, fournis par le microprocesseur sous forme de signaux numériques, en signaux analogiques destinés aux actionneurs
L’étage de calcul : le microprocesseur (la puce)
    C’est le composant « intelligent » du boîtier
    Il possède des mémoires qui peuvent être :
        ROM : mémoire morte qu’on ne peut que lire
        RAM : mémoire qui disparaît dès que l’alimentation est coupée
        EEPROM : mémoire morte pouvant être reprogrammées (de + en + utilisée)
    La ROM ou l’EEPROM contiennent le ou les programmes à réaliser de la forme : SI ……, ALORS ……
    Les signaux traités le sont en général par groupes de 8 bits (ou plus) :
        8 bits (1 octet) : 256 informations différentes pouvant être codées
        16 bits (un word)  216 = 65536 informations
        32 bits : double word
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 18
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques
Quelques rappels
Le système Binaire (ou base 2)
  L'électronique digitale repose sur un concept simple : exprimer toute information avec des 0 et des 1. Cette information binaire élémentaire est appelée un bit.
    Exemples :
      une porte est ouverte (bit à 1) ou fermée (bit à 0)
      une proposition est vraie (bit à 1) ou fausse (bit à 0)
  Avec 1 interrupteur on peut coder 2 informations : 0 ou 1
  Avec 2 interrupteurs on peut coder 4 informations : 00, 01, 10, 11
  Avec 8 interrupteurs on peut coder 28 = 256 informations
Octet
  Un groupe de 8 bits s'appelle un OCTET.

## Slide 19
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques
Principe de codage du signal analogique : sa précision dépend du nombre de bits utilisés par le calculateur
Codage sur 1 bit : 2 possibilités
Codage sur 2 bits : 4 possibilités
Codage sur 3 bits : 8 possibilités

## Slide 20
Les systèmes actuels utilisent la numération de position. En effet en fonction de leur position, les chiffres ont une signification différente.
Tout nombre N peut être décomposé de la manière suivante :
N= A x Xn + B x Xn-1 + C x Xn-2 + … + … x X0
Où A coefficient du monôme A.Xn.
X : base du système (base 2, base 16 , base 10, …)
n : exposant de la base, la valeur de l'exposant est fonction de la position qu'occupe le coefficient (avec 0 pour la 1ère place)
Exemple : 5023 (10) = 5x103 + 0x102+2x101+3x100
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 21
Le système Binaire (ou base 2)
En binaire 1011(2) s'écrit en base 10 (décimal) :
1x23 + 0x22+1x21+1x20
si l'on transforme : 8 + 0 + 2 + 1 = 11(10)
1101101011(2) à convertir en base 10 (décimal) :
1x29+1x28+0x27+1x26+1x25+0x24+1x23+0x22+1x21+1x20
512+256+0+64+32+0+8+0+2+1
=875(10)
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 22
Le système hexadécimal (ou base 16)
Il y a donc 16 caractères de 0 à 9 puis A à F, avec A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 et F=15.
4F(16) à convertir en décimal :
4F=4.15= 4x161 + 15x160=79
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 23
Conversion décimal / binaire
Il peut être utile de passer d'une base à l'autre.
Les moyens de calculs travaillent en base 2 (du fait de l'électronique qui ne connaît que deux états : passant ou non). Or si nous voulons effectuer des opérations dans la base 10 (addition de b1 et b2) il faudra convertir ces 2 nombres en base 2, les additionner et reconvertir le résultat en base 10.
28(10) à convertir en binaire
28 2
0 14 2 Donc 28(10) =11100(2)
0 7 2 Si la soustraction a été effectuée on met 0 sinon on met 1
1 3 2
1 1 2
    1 0
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 24
Conversion Hexadécimal / binaire
La base du système hexadécimal est la puissance quatrième de la base 2, l'équivalent en binaire s'obtient en écrivant pour chaque signe hexadécimal 4 signes de la base 2 (chaque chiffre de N(16) devient 4 chiffres de N'(2)).
Exemple : 3FA(16)
3(10) 15(10) 10(10)
0011(2) 1111(2) 1010(2)
001111111010(2)
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 25
L'inverse est également possible, on découpe par tranche de 4 chiffres en partant de la droite le nombre binaire à convertir en base 2.
Si le nombre de chiffres du binaire n'est pas un multiple de 4, on complète ce dernier par des 0 à gauche.
Exemple : 101101011(2)
0001(2) 0110(2) 1011(2)
1(10) 6(10) 11(10)
16B(16)
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques

## Slide 26
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques
Tableau de conversion entre les différentes bases :

## Slide 27
L’interface de multiplexage :
    Elle permet la communication entre le boîtier et le bus
    Les messages qui transitent par l’interface de multiplexage sont numériques et portent le nom de trames
    Ces trames sont découpées en plusieurs champs
    Chacun des champs est composé d’un nombre bien précis de bits à l’état 1 ou à l’état 0 (8 bits : un octet)
Les principes du multiplexage – Adaptation des boîtiers électroniques
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack

## Slide 28
Le réseau est l’ensemble des boîtiers qui communiquent entre eux
Réseau : une architecture + un protocole (VAN, CAN, LIN …)
    Architecture :
      En étoile (VAN)
      En râteau (VAN)
      En série (CAN)
    Protocole :
      maître/esclaves
      multi-maîtres/esclaves
      multi-maîtres
Les principes du multiplexage – Le réseau
C’est la disposition matérielle des nœuds (boîtiers)
C’est la gestion de la communication entre les boîtiers (arbitrage, trame, horloge, débit)
Maître : peut prendre l’initiative d’une communication sur le réseau
Esclave : peut seulement répondre à un maître

## Slide 29
M
E
E
Maître / Esclaves
Siège
Platine de
porte
B.S.I.
M
M
M
E
E
Mixte
Siège
Platine de porte
B.S.I.
AFFICHEUR
Climatisation
M
M
M
Multi-Maîtres
Radio
AFFICHEUR
Lecteur CD
Les principes du multiplexage – Le réseau
L’architecture du réseau est adaptée, suivant les besoins en vitesse d’échanges d’informations (ex : info passage rapport BVA au boîtier moteur (250 kbits/s) et commande essuie glace arrière (62.5 kbits /s)).
Quelques particularités :
  La vitesse maxi de communication est inversement proportionnelle à la distance entre 2 participants
  Plus il y a de participants sur le réseau, plus la vitesse de communication diminue

## Slide 30
Le protocole : c’est la « langue » utilisée pour communiquer
    C’est tout ce qui concerne l’acheminement des trames
    Les trames sont distribuées sur le bus
    Les « récepteurs » consultent l’identité de la trame (champ d’identification de la trame) et seuls ceux qui sont concernés par la trame, utilisent ses informations
    Les échanges de trame, donc de bits, doivent se faire à un rythme bien précis. Pour ce faire chacun des boîtiers possèdent une horloge interne (quartz)
    Les boîtiers récepteurs doivent caler leur horloge sur celle de l’émetteur
    Il se peut que 2 boîtiers veuillent émettre une trame en même temps sur le bus ; une trame est forcément prioritaire sur l’autre, c’est l’arbitrage.
    Seule la trame prioritaire est émise mais la 2ème n’est pas détruite, elle sera ré-émise dès que le bus sera libre : arbitrage non destructif
Les principes du multiplexage – Le réseau (le protocole)

## Slide 31
Le bus :
    Pour transmettre une information d’un boîtier à un autre il existe deux solutions : la transmission parallèle ou série
Les principes du multiplexage – Le réseau (le bus)
Octet à
transmettre:
01001011
0 1 0 0 1 0 1 1
8 bits en série
Calculateur A
Calculateur B
Octet à
transmettre:
01001011
8 bits en parallèle
Calculateur A
Calculateur B
+ rapide car tous les bits sont acheminés en même temps, mais nombre de fils importants
Solution retenue en automobile car transmission sur fil unique

## Slide 32
Schéma d’interconnexion des deux protocoles CAN et VAN chez PSA
    Le BSI sert de passerelle entre les deux standards de communication
    Le VAN s’adapte bien aux équipements de confort et de carrosserie
    Le CAN convient pour des échanges rapides : moteur et sécurité
Les principes du multiplexage – Le réseau
(bus confort)
(bus carrosserie)

## Slide 33
Partage d’une ligne de bus entre divers équipements :
Les principes du multiplexage – Le réseau (principe de partage de ligne)
Equipement A
Equipement B
Equipement C
A1, A2,A3,A4;B1,B2,B3;C1,C2
Partage du temps de la ligne
Codage numérique des informations
Transmission série
Gestion des priorités (arbitrage)
Temps
A1
B1
C1
A3
A2
B2
C2
B3
A4
A1
B1
C1
A3
A2
B2
C2
B3
A4
Equi. A
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B1
B2
B3
Equi. B
Equi. C
C1
C2
C1
C2
Sur le bus

## Slide 34
Couronne Moteur
(60 dents - 2)
1313 : capteur régime moteur
Electronique
Contrôle Moteur
1010 1100 0100 1010
Codage du régime
1320 : calculateur contrôle moteur
Les principes du multiplexage – La transmission des messages

## Slide 35
Couronne
roue
(x tops par tour)
Bus Multiplexé
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage de la vitesse
Couronne Moteur
(60 dents - 2)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage du régime
INTERFACE
INTERFACE
1313
1320
7800
7000
7005
7000 : Capteur antiblocage de roue avant droite
7005 : Capteur antiblocage de roue avant gauche
Les principes du multiplexage – La transmission des messages

## Slide 36
Couronne
roue
(x tops par tour)
Bus Multiplexé
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage de la vitesse
Couronne Moteur
(60 dents - 2)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage du régime
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
1010 1100 0100 1010
1313
1320
7800
7000
7005
1630 : calculateur boite de vitesse automatique
Les principes du multiplexage – La transmission des messages

## Slide 37
Couronne
roue
(x tops par tour)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage de la vitesse
Couronne Moteur
(60 dents - 2)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage du régime
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
BSI
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
1010 1100 0100 1010
1313
1320
7800
7000
7005
Bus Multiplexé
1630
Les principes du multiplexage – La transmission des messages

## Slide 38
Couronne
roue
(x tops par tour)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage de la vitesse
Couronne Moteur
(60 dents - 2)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage du régime
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
1010 1100 0100 1010
INTERFACE
1313
1320
7800
7000
7005
INTERFACE
0004 : combiné
Bus Multiplexé 2
1630
Bus Multiplexé 1
BSI
Les principes du multiplexage – La transmission des messages

## Slide 39
Couronne
roue
7000
7005
(x tops par tour)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage de la vitesse
Couronne Moteur
(60 dents - 2)
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
Codage du régime
1320
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
INTERFACE
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
1010 1100 0100 1010
1313
7800
INTERFACE
0100 1111 0101 0011
1010 1100 0100 1010
INTERFACE
0004
BUS VAN CONFORT
INTERFACE
INTERFACE
BUS VAN
CARROSSERIE
BUS CAN
I/S
1630
BSI
Les principes du multiplexage – La transmission des messages

## Slide 40
Les principes du multiplexage – Structure d’une trame
Début : symbole indiquant le début d'une trame ; les horloges internes des récepteurs se « calent » sur celle de l’émetteur
Identificateur : champ d'identification de la trame qui sert à identifier le contenu du message (ex : régime moteur) et parfois les destinataires
Com. : champ de commande qui annonce la nature du message (données ou requête) pour le VAN, qui annonce le nbre d’octets du champ de données pour le CAN
Informations : champ contenant les données à transmettre (exemple : INFORMATION REGIME MOTEUR envoyée par le boîtier gestion moteur)
Contrôle : champ de contrôle de la cohérence de la trame (l’émetteur calcule un code en fonction des données transmises ; les récepteurs font le même calcul et comparent : si il y a une différence, la trame ne sera pas acquittée)
Ack : champ accusé de réception si aucune erreur détectée en contrôle
Fin : symbole indiquant la fin de la trame
Séparateur de trame : un certain nombre de bits constituent un espace entre 2 trames
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack

## Slide 41
Sur le réseau, la durée de transmission d’un bit peut varier d’un noeud à l’autre en fonction de la disposition dans le véhicule (intérieur, extérieur, près ou loin du moteur, …) ; les boîtiers doivent donc effectuer une synchronisation pour une bonne réception : c’est la synchronisation des horloges
Ce sont les horloges des récepteurs qui se calent sur l’horloge de l’émetteur :
  En début d’émission de trame sur le bus (voir champ de début de trame : le bus passe de l’état de repos à celui d’activité)
  Pendant l’émission de la trame : grâce aux bits Manchester sur le VAN et les bits Stuffing sur le CAN
Le récepteur compare sa durée de transmission d’un bit avec celle de la trame en cours de lecture.
La synchronisation consiste à allonger ou raccourcir la durée de transmission d’un bit du boîtier récepteur, pour l’ajuster avec celle d’un bit du boîtier émetteur
Les principes du multiplexage – La synchronisation des horloges

## Slide 42
Equipement A
Equipement B
Equipement C
A1, A2, A3, A4 ; B1, B2, B3; C1, C2
Arbitrage bit à bit (niveaux Récessif / Dominant)
bit à 0 = Dominant
bit à 1 = Récessif
Un niveau Dominant l'emporte toujours sur un niveau Récessif
Les principes du multiplexage – Arbitrage d’une trame
A
C
B
Début
0001 0001 1111
Com.
Informations de A
Contrôle
Fin
Ack
Début
0001 0000 0000
Com.
Informations de B
Contrôle
Fin
Ack
Début
0001 0000 0101
Com.
Informations de C
Contrôle
Fin
Ack
Il peut arriver que 2 nœuds (ou plus) émettent simultanément une trame sur le bus.
Au début d’émission pas de conflit, car le champ de début de trame est identique pour tous les boîtiers.
Mais ensuite il va falloir déterminer laquelle des trames est prioritaire sur les autres, elle sera la seule transmise.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43
Les principes du multiplexage – Arbitrage d’une trame
Sur le bus
A
C
B
Début
0001 0001 1111
Com.
Informations de A
Contrôle
Fin
Ack
Début
0001 0000 0000
Com.
Informations de B
Contrôle
Fin
Ack
Perte d'arbitrage de la trame de A
Début
0001 0000 ----
Contrôle
Fin
Ack
Com.
Début
0001 0000 0101
Com.
Informations de C
Contrôle
Fin
Ack
Chaque émetteur compare le bit qu’il reçoit avec celui qu’il émet ; tant que ces 2 bits sont identiques les 2 transmissions continuent
Dès que 2 bits diffèrent, le boîtier ayant émis un bit à l’état récessif, cesse d’émettre

## Slide 44
Les principes du multiplexage – Arbitrage d’une trame
B
Début
0001 0000 0000
Com.
Informations de B
Contrôle
Fin
Ack
Sur le bus
Contrôle
Fin
Ack
Informations de B
Début
0001 0000 0000
Com.
C
Début
0001 0000 0101
Com.
Informations de C
Contrôle
Fin
Ack
Perte d'arbitrage de la trame de C
Sur le VAN, la priorité d’une trame peut-être déterminée sur toute sa longueur
Sur le CAN, la priorité est déterminée sur le seul champ d’identification

## Slide 45
Codage physique des bits VAN
Codage des informations
Structure détaillée de la trame
Vue d’une trame entière
Réponse dans la trame
Accusé de réception : acquittement
Trame de réponse différée
Trace d’une trame VAN à l’oscilloscope
Réception en mode dégradé
Débit brut et débit net du VAN
Veille / Réveil
Résumé des principales caractéristiques
Le protocole VAN

## Slide 46
Le codage physique des bits peut se faire :
  Par rayon lumineux infrarouge
  Par fibre optique
  Par liaison hertzienne (info en numérique des capteurs de pression pneu)
  Par liaison électrique
Le protocole VAN – Codage physique des bits
Pour les applications automobiles, une paire de conducteurs électriques a été choisie.
Ces deux fils de cuivre isolés, ont une section de 0.6 mm2
Les 2 fils sont torsadés pour :
  contrer les parasites émis par les trames (signaux électriques) véhiculées sur le bus
  pour diminuer la surface apparente des fils afin de limiter les perturbations électromagnétiques ou radioélectriques

## Slide 47
Le protocole VAN – Codage physique des bits
Sur les XM PALLAS, les 2 fils étaient parallèles et non pas torsadés
Les signaux sur chacun des 2 fils se parasitaient mutuellement : ce phénomène qui s’appelle la diaphonie est en fait une interférence de 2 signaux provenant d’une même source circulant sur 2 fils en parallèle.
La communication par fibre optique (en verre ou plastique) fait son apparition pour les réseaux accessoires (BMW série 7 et Mercedes Classe E) :
    Vitesse de transmission très rapide (plusieurs centaines de Mbits/s)
    Les signaux ne craignent pas les rayonnements électromagnétiques de + en + nombreux sur les véhicules
    MAIS : la connectique et les convertisseurs d’énergie optique/électrique (diode électroluminescente et photodiode) à placer aux extrémités des fibres sont très coûteux
    Impossibilité de faire prendre des rayons de courbure des fibres < 50mm
+ 12V
-
bus
Nappe de 4 fils

## Slide 48
Pour le VAN les deux fils sont nommés D (Data) et DB (Data Barre)
Le protocole VAN – Codage physique des bits
Le codage d’un bit consiste à créer un signal électrique qui le représente.
Sur chacun des 2 fils, le niveau électrique ne peut prendre que 2 niveaux : 0.5V ou 4.5V
La tension sur DB est toujours à l’opposé de celle sur D : les 2 niveaux sont complémentaires
C’est la différence de potentiel électrique entre ces deux fils qui permet de coder les 2 états logiques : c’est une transmission différentielle (immunise contre les parasites extérieurs)

## Slide 49
Cette transmission différentielle est très robuste aux perturbations.
Ici le 3ème bit est affecté par un parasite : les 2 signaux sont perturbés.
Au final, la soustraction entre UD et UDB reste toujours de même signe : le bit sera codé à la bonne valeur.
Un signal numérique parasité peut être restauré avec une électronique simple, si la discrimination entre 0 et 1 reste possible.
Le protocole VAN – Codage physique des bits

## Slide 50
Le message comporte 2 systèmes de codage des bits :
  Le codage NRZ (1 top horloge : bit à 0 ou 1)
  Le codage Manchester (1 bit NRZ + le complément) : 2 tops d’horloge
Le codage Manchester consiste à insérer un bit tous les 4 bits NRZ. Ce 5ème bit est inverse au 4ème.
Ce bit est utilisé par les récepteurs pour « re-synchroniser » leurs horloges internes
Seul l’élément maître sur le réseau dispose d’une horloge précise et stable. Les multiples participants sur le réseau se contentent de composants d’horloge moins précis et donc moins coûteux
Le protocole VAN – Codage des informations
 | Codage NRZ | Codage Manchester
0 |  | 
1 |  | 

## Slide 51
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
Une trame est composée de 9 champs, dont :
  EOD : délimiteur de fin de données
  ACK : acquittement
  EOF : fin de trame
  IFS : séparateur inter-trame
Zone d’arbitrage

## Slide 52
Début : indique le début d’une émission de trame
Codage en NRZ
Il comporte 2 parties :
  1ère partie (préambule) : permet aux horloges internes des récepteurs de se synchroniser avec l’émetteur
  2ème partie : permet de délimiter le début de trame
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
Préambule
Symbole de début de message

## Slide 53
Il est composé de 12 bits qui permettent d’identifier 212 (= 4096) identités différentes
Codage en bit Manchester
Ces 12 bits peuvent soit désigner :
  Le destinataire (récepteur) : adressage physique
  Le contenu des données (ex : régime moteur) : adressage logique
Ils servent également d’arbitrage au cas où 2 participants « prendraient la parole » en même temps
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF

## Slide 54
Ce champ de commande permet de coder la nature du message (en bit Manchester)
  Il est composé de 4 bits :
    1 bit de réserve pour une utilisation future
    1 bit de demande ou non d’acquittement au récepteur
    1 bit précisant si le message est une production ou une requête d’information
    1 bit précisant si une réponse directe dans la trame est demandée ou non (bit à 1 : réponse dans la trame ; bit à 0 : réponse différée)
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF

## Slide 55
Les données utiles sont transmises sous forme d’octets
Codage en bit Manchester
Elles peuvent comporter de 1 à 28 octets
Ce champ peut aussi ne pas exister lorsque la trame est une requête de données
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
Champ de contrôle de validité de message, sur 15 bits
Codage en bit Manchester
L’émetteur calcule un code sur le contenu du champ de données
Les récepteurs, utilisant la trame, procèdent à un calcul identique à partir des données reçues : si une erreur apparaît, le récepteur ignore la trame et ne l’acquittera pas
L’émetteur reprendra alors l’émission de la trame

## Slide 56
Ce champ marque la fin des données utiles du message par 2 bits à l’état bas (état dominant : bit à 0)
Il viole la règle du 5ème bit opposé au 4ème : à partir de ce champ, le codage Manchester est désactivé
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
Ce champ d’acquittement permet au récepteur, lorsque la demande lui en est faîte, de valider sa bonne réception du message
Il comporte 2 bits, qui restent à l’état 1 si pas de demande d’acquittement
Remarque : seuls les boîtiers concernés par la trame, acquittent
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF

## Slide 57
Ce champ délimite la fin de trame
Il est codé par 8 bits consécutifs au niveau haut, pour que les interfaces multiplexées aient le temps de terminer toutes leurs tâches
Le protocole VAN – Structure détaillée d’une trame
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
IFS
EOD
ACK
EOF
C’est un séparateur de trame composé de 4 bits au niveau haut

## Slide 58
Le protocole VAN – Vue d’une trame entière
Seule l’allure de la ligne Data est représentée ; la ligne Data Barre serait complémentaire

## Slide 59
M
E
E
Une trame unique comporte la question, la réponse, et l’accusé de réception.
2 intérêts principaux :
  Gain de temps car pas besoin de recommencer une trame pour la réponse
  Moins de charge sur le réseau
La réponse dans la trame signifie que l'élément sollicité par la trame de question va placer les données demandées (données distantes) à l'intérieur de celle-ci.
Le protocole VAN – Réponse dans la trame
Maître
Esclave
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
EOF
ACK
Sur le bus
Début
Identificateur
Com.
Données
Contrôle
EOF
ACK
EOD
EOD
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 60
Le protocole VAN – Accusé de réception
ACK
Acquittement demandé par le producteur de la trame
fourni par le consommateur
Émetteur
Récepteur
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
EOF
Sur le bus
EOD
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
EOF
EOD
ACK
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 61
Cette trame de réponse différée de la question est formée dans le cas où le producteur de l’information est incapable de la placer sur le bus au moment de la requête
Il la placera dans une autre trame, et pour cela 2 cas sont possibles :
  Si le producteur possède une horloge suffisamment précise, il « construira » lui même une trame de réponse
  Si le producteur de l’info possède une horloge peu précise, il utilisera le préambule d’une autre trame pour synchroniser ses données ; il va « voler » le début de trame d’une autre station. Ce producteur est appelé boîtier synchrone.
Le protocole VAN – Trame de réponse différée
Trame de requête
(pas de champ de données)
Début
Identificateur
Com.
Contrôle
EOF
EOD
ACK
Par le récepteur
Trame de réponse
différée
Début
Identificateur
Com.
Contrôle
EOF
EOD
ACK
IFS
Données
Par le producteur de la requête

## Slide 62
T
T



1) CH1: 2 Volt 150 s
2) CH2 : 2 Volt 150 s
Data
Data B
Identificateur : 100 h
Donnée : 00 h
Débit : 62,5 KTs/s
Le protocole VAN – Trace d’une trame VAN à l’oscilloscope

## Slide 63
Dans les cas de pannes suivants :
  Fil Data ou DataB à la masse
  Fil Data ou DataB à +BAT (+12volts)
  Fil Data ou DataB coupé
L'interface de multiplexage permet la réception des trames sur une seule ligne.
(La tension sur D ou DB est comparée à une valeur fixée à 2.5V grâce à 3 comparateurs : 1 pour la transmission différentielle (normale) et 2 pour la transmission en mode dégradé)
Défaut masse
Défaut +BAT
Défaut de coupure
de ligne
Le protocole VAN – Mode dégradé

## Slide 64
Débit normalisé jusqu’à 1 Mbit/s
Débits utilisés : 62.5 et 125 Kbits/s (soient : 16 et 8 s/bit)
Tous les bits transmis sur une trame ne sont pas des bits de données, c’est à dire des « bits utiles »
Bon nombre d’entre eux servent au fonctionnement interne du système : c’est « l’enrobage de la trame » (64 bits en VAN)
Le débit réel du protocole est celui des bits utiles : c’est le débit net. C’est ce débit qui est important pour la comparaison des débits des protocoles.
Soit un protocole de 125 kbits/s (débit brut) et un champ de données de 1 octet, soit 8 bits + 2 bits Manchester
  Le débit net de données est de 8 * 125 / 74 = 13.5 kbits/s
Le protocole VAN – Débit du protocole VAN

## Slide 65
Veille : permet de limiter la consommation de courant de certains boîtiers, sur un véhicule inutilisé
Les réseaux VAN restent réveillés pendant :
  1 minute après coupure du contact : fermeture des vitres et du toit ouvrant, rabattement des rétroviseurs, alerte d’oubli de clé sur le contact, …
  30 minutes si contact mis et moteur non tournant
Action qui réveillent le réseau : déverrouillage des portes, autoradio, téléphone, feux de détresse, interrupteur de plafonnier, …
Le BSI referme le +VAN pour alimenter les boîtiers
Le protocole VAN – Veille/Réveil
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 66
Le protocole VAN – Résumé des caractéristiques
Débits utilisés : 62.5 et 125 kbits/s
Longueur de la zone de données jusqu'à 28 octets
Possibilité de demande d'acquittement
Réponse dans la trame
Veille/réveil
Mode dégradé : communication sur un seul fil possible
Architecture libre ou maître/esclaves ou multi-maîtres
16 stations maximum par bus
Tenue aux perturbations électromagnétiques
Optimisation des coûts des composants pour les applications de carrosserie (horloges des esclaves)
S’adapte bien aux équipements de confort et de carrosserie
Normalisation ISO 11519-3
Beaucoup moins utilisé que le CAN : va donc disparaître (remplacé par CANLS)
Ne supporte pas un court-circuit entre D et D/

## Slide 67
Le protocole CAN
Codage physique des bits CAN
Le réseau CAN
Codage des informations
Structure détaillée de la trame
Trace d’une trame CAN à l’oscilloscope
Réception en mode dégradé
Résumé des principales caractéristiques

## Slide 68
Physiquement le bus est identique à celui du VAN (2 fils torsadés), seules les désignations des fils changent : CAN L (low) et CAN H (High)
Les états logiques (0 ou 1) sont codés par différence de potentiel entre les deux fils : tenue aux perturbations
U CAN H – U CAN L = 2V  0
U CAN H – U CAN L = 0V  1
Au repos, le potentiel aux bornes des deux lignes CAN est porté à 2.5 V, le signal résultant est au niveau logique 1
Le protocole CAN – Codage physique des bits

## Slide 69
Les boîtiers sont montés en série sur le réseau
Les 2 boîtiers extrêmes du réseau (gestion moteur et BSI) intègrent chacun 2 résistances de 60 ohms en série
Ces résistances de terminaison de ligne sont très utiles pour effectuer un test de continuité des lignes du bus
S’il se produit un défaut de connectique sur un calculateur, plusieurs autres peuvent se trouver en défaut !
Le protocole CAN – Le réseau CAN

## Slide 70
Les 2 capacités de 100 pF(optionnelles) absorbent les éventuels pics de tension
Les 4 résistances (60 ) évitent au bus de parasiter et d’être parasité
Mesure de la résistance entre CAN L et CAN H possible : 60 
    Si coupure de ligne : R > 60 ohms ( 120 )
    Si lignes en court-circuit : R < 60 ohms ( 0 )
CAN H
CAN L
BSI
1320 (moteur)
60 
Le protocole CAN – Le réseau CAN
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 71
Pour que le message soit bien transmis, les horloges de l’émetteur et du récepteur ne doivent pas avoir de décalage
Pour cela il suffit de re-synchroniser régulièrement l’horloge du récepteur sur celle de l’émetteur
Le principe consiste à effectuer un bourrage de bit inverse : méthode de bit stuffing
Après 5 bits de même niveau, un bit (sans signification) de niveau inverse est ajouté
Le récepteur reconnaît ces bits stuffing, cale son horloge, les supprime, et reconstitue le message initial
La vitesse de transmission CAN est exprimée en bits/s. Le débit réel des infos ne doit pas tenir compte de ces bits stuffing.
Le protocole CAN – Le codage des infos

## Slide 72
La trame sur le CAN se répartie en 7 champs :
  SOF (Start Of Frame) :
    Commence toujours par 1 bit de poids fort (bit à 0), la ligne étant précédemment au repos
    Ce bit ne sert qu’à synchroniser les horloges internes des récepteurs sur celle de l’émetteur : bit de start
Le protocole CAN – Structure détaillée de la trame
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack
Champ composé de 12 bits :
Les 11 premiers indiquent l’identité du contenu du message, et servent également à l’arbitrage (gestion des priorités)
  Le dernier bit permet de coder la nature du message : trame de données (ex : régime moteur) ou trame de requête (demande de T° eau)
        bit à 0 (dominant) : trame de données
        bit à 1 (récessif) : trame de requête
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack
Zone d’arbitrage

## Slide 73
Le protocole CAN – Structure détaillée de la trame
Champ de commande constitué de 6 bits :
  Les 2 premiers serviront pour une éventuelle évolution du protocole (bits de réserve)
  Les 4 derniers permettent de coder le nombre d’octets du champ de données
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack
 | Nbre d’octets du champ de données |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bit n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Bit n°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Bit n°3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Bit n°4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 74
Le protocole CAN – Structure détaillée de la trame
Ce champ contient de 0 à 8 octets de données (64 bits maxi)
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack
Ce champ de vérification des données est composé de 2 parties :
  Code de vérification des données transmises sur 15 bits : le récepteur compare son code à celui de l’émetteur ; si différence : pas d’acquittement
  Délimiteur de vérification de données : marque la fin de vérification, 1 bit toujours à l’état 1
  Ce contrôle est effectué par tous les boîtiers du réseau
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack

## Slide 75
Le protocole CAN – Structure détaillée de la trame
Ce champ d’acquittement est composé de 2 bits :
  Un bit d’acquittement à l’état 0 si le calcul du code de vérification des données est correct ; si une erreur : bit laissé à l’état haut
  Un bit délimiteur d’acquittement, toujours à l’état haut (1)
  Tous les boîtiers du réseau doivent acquitter, même si la trame ne les concerne pas (perte de temps possible)
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack
Début
Identificateur
Com.
Informations
Contrôle
Fin
Ack
Champ de fin de trame : suite de 7 bits à l’état 1
Le codage par bit stuffing est désactivé à partir de cet instant
Remarque :
  3 bits à l’état 1 séparent obligatoirement 2 trames consécutives
  108 bits (sans les stuffing) sont nécessaires pour 64 bits de données

## Slide 76
Can H
Can L
Le protocole CAN – Trace CAN à l’oscilloscope
CH1
20 s
CH2
20 s

## Slide 77
Le protocole CAN – Réception en mode dégradé
Dans les cas de pannes suivants :
Fil Can L ou Can H à la masse
Fil Can L ou Can H à +BAT (+12volts)
Fil Can L ou Can H coupé
Court-circuit entre les fils Can L et Can H
Calculateur avec terminaison de ligne absent
La communication sur le réseau CAN n’est plus possible

## Slide 78
Débit utilisés : 250 kbits/s (PSA), 500 kbits/s (BMW, Mercedes, 407), soient de 4 à 2 s/bit
Longueur de la zone de données jusqu'à 8 octets
Architecture multi-maîtres avec résistances de terminaison de ligne
8 stations maximum par bus
Convient bien pour des échanges rapides et autonomes : moteur et sécurité
Très grande diffusion à l’échelle mondiale :
      97 Millions de noeuds CAN vendus en 1998,
      prévision 2003 : 173 Millions
      VAN : prévision quelques millions /an
Ne supporte aucun défaut sur le bus (ni coupure, ni court-circuit)
Le protocole CAN – Résumé des principales caractéristiques

## Slide 79
Le protocole CAN – Evolution : CAN LS/FT (Low Speed / Fault Tolerance)
CAN LS
Sous forme de Bus / Boucle / Arbre…
Principes CAN HS et CAN LS
Multi-maîtres
M
M
M
M
M

## Slide 80
Mode de transmission
CAN LS
Différentiel, 2 fils CAN L et CAN H
Accès en courant
Récessif 1 à 10 mA
Dominant 70 mA
Boîtier
maître
RADIO
AAS
CAN L
CAN H
4.5 v
0.5 v
+5v
5.1K 
+5v
500
+5v
5.1K 
Pull down
Pull up
Le protocole CAN – Evolution : CAN LS/FT (Low Speed / Fault Tolerance)
Liaison de type libre : les calculateurs sont câblés en parallèle par le biais d’épissures

## Slide 81
Veille / réveil :
CAN LS
Toutes les stations qui possèdent un +Temporaire, peuvent être mises en veille par la coupure du +Temporaire.
Mais à tout moment les stations du réseau peuvent réveiller le système et demander le rétablissement du +Temporaire.
Boîtier
maître
masse
CAN H
CAN L
+ Temporaire
Bloc
porte
Radio-
téléphone
Le protocole CAN – Evolution : CAN LS/FT (Low Speed / Fault Tolerance)

## Slide 82
Les débits :
Débit normalisé jusqu’à 1Mbit/s
CAN HS
Débits couramment utilisés : 250Kbit/s (PSA RENAULT)
500Kbit/s (BMW MERCEDES Peugeot 407)
CAN LS
Débits couramment utilisés : 100Kbit/s (FIAT)
125Kbit/s (MERCEDES et PEUGEOT 407)
Jusqu’à 10 équipements (environ 100 normalisés)
4s
2s
10 à 8s
Le protocole CAN – Evolution : CAN LS/FT (Low Speed / Fault Tolerance)

## Slide 83
Les erreurs :
CAN HS le réseau ne supporte absolument rien
CAN LS
Détection des défauts de ligne :
(coupure, masse, +alim, court-circuit entre CAN H et CANL).
Mode dégradé sur un seul fil.
Pour un bon diagnostic, il faut et il y a toujours de la communication sur le réseau.
Le protocole CAN – Evolution : CAN LS/FT (Low Speed / Fault Tolerance)