## Slide 1
d)Centrales nucléaires
1) Principe de fonctionnement
2) Création de chaleur
3) Le circuit primaire
4) Le circuit secondaire
5) Le circuit de refroidissement
6) Les trois circuits indépendants
7) Quelques chiffres importants

## Slide 2
3)Centrales nucléaires
Raison du nucléaire:
Histoire: Crise du pétrole en 1974,
besoin d ’indépendance énergétique!
Actuellement, 80% de l ’énergie
produite est issue du nucléaire.
La France développe alors un parc homogène de centrales nucléaires.
C ’est la filière R.E.P. qui est préconisée.
R.E.P.:Réacteurs à Eau Pressurisée.
De la vapeur haute pression entraîne en rotation un
turbo_alternateur.

## Slide 3
a)Principe de fonctionnement
Création de chaleur
Création de vapeur haute pression
Mise en rotation du turbo_alternateur
Production d ’électricité

## Slide 4
b)Création de chaleur
L ’uranium 235 est constitué d ’atomes dits fissiles.
Quand un neutron entre en collision avec un noyau d ’uranium il se passe la réaction suivante:
Rayonnement béta
Produits de fission encore
radioactif: donc à stocker.
Neutrons libérés
Neutron
1) Dégagement de chaleur considérable:
c ’est l ’énergie nucléaire qui est dégagée.
2) Les neutrons libérés entretiennent sans interruption la réaction:
Chaque neutron peut à son tour entrer en collision avec un autre
atome d ’uranium: on parle de réaction en chaîne.

## Slide 5
b)Création de chaleur
Contrôle de la réaction
Utilisation de barres de contrôle situées au dessus du réacteur.
Ces barres de contrôle absorbent les neutrons, et freinent donc
la réaction en chaîne.
La chute totale des barres dans le réacteur entraîne son arrêt.
Pleine puissance
Puissance intermédiaire
Arrêt

## Slide 6
b)Création de chaleur
Combustible
Gaine
Cuve du réacteur en acier épaisse de 20 cm
Enceinte de confinement en béton
épaisse de 90 cm

## Slide 7
c)Le circuit primaire:
Il contient de l ’eau sous pression en contact avec le
combustible nucléaire. C ’est l ’eau qui conduit
la chaleur, on dit que l ’eau est le fluide caloporteur.
Enceinte de confinement en béton épaisse de 90 cm.
La cuve: en acier d ’épaisseur supérieure à 20cm,
4m de diamètre et plus de 13m de hauteur.C ’est dans
cette cuve que sont enfermées les barres de combustible.
Barres de combustibles ou crayons
Barres de contrôle.
Le pressuriseur maintien l ’eau à une pression de
155 bars pour empêcher l ’eau de bouillir.
Le générateur de vapeur: 20 mètres de haut et contient
3300 tubulures. Il fait parti du circuit secondaire.
Les tubes en U, ou tubulures permettent de transformer
l ’eau du circuit secondaire en vapeur, au contact des
tubulures chaudes.
Pompe primaire pour mettre l ’eau en mouvement.
Circuit primaire.

## Slide 8
c)Le circuit primaire
1) Circuit primaire fermé produisant
de l ’eau sous pression à haute température.
2) A l ’aide d ’un circuit secondaire, de l ’eau
plus froide rentre en contact avec la partie
supérieure des tubulures.
3) Il se produit alors de la vapeur, qui, sous
pression, va entraîner le turbo-alternateur.
Création de chaleur

## Slide 9
d)Le circuit secondaire
Pompe du circuit secondaire, mettant
l ’eau en mouvement.
Circuit secondaire.
Etat gazeux: Vapeur haute pression.
Etat liquide: Après passage dans le condenseur.
Condenseur.
Générateur de vapeur.
Eau
chaude
sous
pression
à T°>300°C
Turbine entraînée par de la vapeur d ’eau sèche.
Alternateur.
La vapeur haute pression crée entraîne ainsi en rotation le turbo-alternateur.
Création de vapeur

## Slide 10
e)Le circuit de refroidissement
Pompe du circuit de refroidissement.
Turboalternateur.
Circuit secondaire: vapeur sèche.
Condenseur.
Aéroréfrigérant: utilisé si le débit du
fleuve est insuffisant pour pour refroidir
et condenser la vapeur du circuit
secondaire.
Tubes de refroidissement: plus de 50 000
parcourus par l ’eau du circuit de
refroidissement.
Fleuve
Eau chaude
Eau froide
Refroidissement par circulation d ’eau
du fleuve à haut débit dans le
condenseur. Ceci évite une trop grande
montée en température de l ’eau rejetée.

## Slide 11
e)Le circuit de refroidissement:
Eau chaude
Eau froide
Courant d ’air
Cas d ’un fleuve à débit trop faible:
1) L ’eau froide, située, au bas de la tour
est pompée et se réchauffe en passant dans
le condenseur.
2) L ’eau chaude sortant du condenseur est
amenée à la base de la tour et ruisselle
sur des plaques ajourées.
3) L ’eau est refroidie au contact du
courant d ’air qui monte dans la tour.
Ce système de tour de refroidissement permet de prélever 20 à 30 fois moins d ’eau
dans le fleuve.
L ’eau tiède peut être récupérée et utilisée pour chauffer des serres, bâtiments...

## Slide 12
f)Les trois circuits indépendants:
Circuit primaire:
création de chaleur
Circuit secondaire:
création de vapeur
Circuit de
refroidissement

## Slide 13
g)Quelques chiffres importants:
Durée de vie: plus de 40 ans.
L ’arrêt d ’une centrale: 40 à 50 jours.
Un arrêt :
tous les ans ou 18 mois.
renouveler le combustible nucléaire.
1000 personnes pour 4000 à 5000 interventions .
Coût # 10 millions d ’euros,
causé par l ’immobilisation.

## Slide 14
g)Quelques chiffres importants:
Une centrale est composée de tranches.
Tranche = chaudière; turboalternateur, et auxiliaires
Réacteurs existant: tranche de 900 MW
tranche de 1300 MW
tranche de 1450 MW
Chaque centrale nucléaire est composée
de 2; 4 ou 6 tranches.
Sur toute la France, 54 tranches
composent le parc nucléaire français.
En France:

## Slide 16
g)Quelques chiffres importants:
France / Monde
438 réacteurs en service dans le monde
201 réacteurs sont de technologie R.E.P. soit 189 000 MW
En France en 1995:
Puissance totale nucléaire installée : 58 340 MW
34 tranches R.E.P. 900 MW: 30 770 MW
20 tranches R.E.P. 1300 MW: 26 370 MW
1 tranche N.R.N. 1200 MW (Creys-Malville)
Les tranches 1450 MW ont été mises en service vers 1998