## Slide 1
Les modules programmables
Domaines d ’application
L ’offre industrielle
Le module Zélio
Le module Easy
Le module Millénium II
Tableau comparatif des performances et prix
Descriptif, gamme, programmation

## Slide 2
Domaines d ’application
Applications ne nécessitant pas plus de 20 à 30 Entrées / Sorties
Tout Ou Rien (TOR) et 4 entrées analogiques (ANA) .
Le prix est souvent inférieur à 150 euros.
==> Géothermie:gestion du compresseur, des pompes à eau,
des sondes de température, du pressostat et
des contrôleurs de débit d'eau….
==> Comptage de pièces
==> Commande de pompes et compresseurs
==> Convoyeurs
==> Panneaux d ’affichage
==> Volets roulants
Les applications typiques :

## Slide 3
Offre (liste non exhaustive) de modules programmables
Zélio
(Schneider)
Logo
(Siemens)
Millénium II
(Crouzet)
Zen
(Omron)
Easy
(Moeller)
Clicker sur le module à détailler!!!

## Slide 4
Appareils étudiés:
Seuls les appareils suivant seront étudiés:
==> Zélio (Schneider)
==> Easy (Moeller)
==> Millénium II (Crouzet)
Cependant, le tableau comparatif final porte bien sur les 5!

## Slide 5
Module programmable Zélio:
Alimentation du module
( 12 ou 24 VDC ou 230 VAC)
6 à 12 Entrées (12 ou 24 VDC
ou 230 VAC)
Touches z1; z2; z3; z4 utilisables
comme des entrées TOR
4 ou 8 sorties relais
Afficheur 4 lignes 12 caractères
(existe sans afficheur)
Entrées 9 et 10: TOR ou ANA

## Slide 6
Gamme Zélio:

## Slide 7
Langage de programmation du Zélio:
Le logiciel utilise le langage de programmation LD :

## Slide 8
Module programmable Easy:
Alimentation du module
(24 VDC ou VAC ou 230 VAC)
8 ou 12 Entrées TOR (12 ou
24 VDC ou 230 VAC)
6 touches utilisables
comme des entrées TOR
4 ou 6 sorties relais (8 en transistor)
(1 sortie ANA sous alim 24VDC)
Afficheur 4 lignes 12 caractères
(existe sans afficheur)
4 entrées ANA max
Extension: 12E/8S

## Slide 9
Gamme Easy:
Easy 400
8E/4S TOR
2E ana
Easy 600
12E/8S TOR
2E ana
Easy 800
12E/8S TOR
4E ana
1S ana
Unité d’extension
12E/8S TOR
Unité d’extension
2S TOR
Coupleur pour
module d ’extension
Unité d’extension
12E/8S TOR(déporté)
Coupleurs réseau:
AS-i
Profibus
CAN
DeviceNet

## Slide 10
Langage de programmation du Easy:
Trois modes de programmation sont possibles:
1) Langage appareil
2) Langage CEI/DIN
3) Langage ANSI/CSA ou LD
1)
2)
3)

## Slide 11
Module programmable Millénium II:
Alimentation du module
(24 VDC ou VAC ou 230 VAC)
8 ou 12 Entrées TOR (24 VDC
ou VAC ou 230 VAC)
6 touches utilisables
comme des entrées TOR
4 ou 8 sorties relais
Afficheur 4 lignes 12 caractères
(existe sans afficheur)
4 ou 8 entrées ANA
Extension contigue: 4E/2S
Extension locale: 4 E

## Slide 12
Gamme Millénium II:

## Slide 13
Langage de programmation du millénium II:
Le logiciel de programmation incorpore les langages FDB et SFC:
Etape et transition: réalisation aisée de gracfets.
Blocs FDB: Bloc fonctionnels intuitifs prédéfinis.
Les entrées
Les sorties
Le grafcet

## Slide 14
Bilan:
Tableau comparatif

## Slide 15
Nom
Zélio
Zen
Logo
Easy
Millénium II
Marque
Schneider
Omron
Siemens
Moeller
Crouzet
Caractéristiques Max des modules programmables:
Logiciel
Zélio soft
Zen Support Soft
Logo Soft Comfort
Easy soft
Crouzet Logic Soft
Nb entrées
TOR max
20
12
12
6
12
8
Nb sorties
TOR max
8
8
4
8
Alimentation
12 ou 24 VDC
ou 230 VAC
24 VDC
ou 230 VAC
12 ou 24 VDC;
24 ou 230 VAC
24 VDC ou VAC
ou 230 VAC
12 ou 24 VDC
ou 230 VAC
Configurations les
plus courantes
6E/4S; 8E/4S;
12E/8S
8E/4S; 12E/8S
8E/4S; 12E/8S
6E/4S
6E/4S; 12E/8S
Extension
4E en local
+4E/2S en contigüe
12E/8S
3 * 4E/4S
4E/4S TOR
2E ana
Communication
Extension AS-i
Extension Modbus
Interface pour
modem
Extension AS-i
profibus
?
AS-i;
EIB
Nb ANA
2E ana en 24VDC
résolution 8 bits
8E ana en 24VDC
résolution 8 bits
4E/1S en 24VDC
résol 10 bits
2E ana en 24VDC
??
2 entrées

## Slide 16
Nom
Zélio
Zen
Logo
Easy
Millénium II
Marque
Schneider
Omron
Siemens
Moeller
Crouzet
Caractéristiques Max des modules programmables:
Prog sous
forme de
blocs SFC ou
FDB:
128 blocs
Ecran
4 lignes
12 caractères
4 lignes
12 caractères
4 lignes
12 caractères
4 lignes
12 caractères
4 lignes
12 caractères
Touches face
avant utilisables
4 touches
z1;z2;z3;z4
6 touches
4 touches
(directions)
8
4 touches
(directions)
Compteurs
CCi
0  i  7
32
8
24
Tempos
TTi
0  i  7
32
8
16
Mi
0  i  15
Mots internes
32
16
42
Texte affichable
32
4
?
?
?
Blocs ana
8 blocs
32 blocs
4
?
Bloc horloge
4 blocs
32
8
4
Langages
LD
FDB et SFC
(grafcet)
LD
LD
LD

## Slide 17
Nom
Zélio
Zen
Logo
Easy
Millénium II
Marque
Schneider
Omron
Siemens
Moeller
Crouzet
Comparatif des prix (Radiospares 2003):
Câble pc module
66.62 euros
50.32 euros
63.00 euros
?
?
Module 8E/4S
S relais
131.15 euros
112.00 euros
125.70 euros
140.00 euros
?
Pack: logiciel;
module; câble
152 euros
175 euros
241 euros
175 euros
?
Logiciel
16.77 euros
50.40 euros
24.80 euros
?
?