| Labo S.I. | TRAVAUX PRATIQUES | TS |
| --- | --- | --- |
|  | CI 11 : Systèmes logiques et numériques CI 2 : Représentation et Schématisation | SCO-T |
|  | THEME : Les systèmes numériques : implantation d’un algorithme en langage structuré (I10) Représentation d’une pièce et arbre de construction (R5) |  |

Nom et prénom :                                                                                                  Groupe :

# AUTO SYNTHESE

Vous devez consacrer une demi heure à cette partie et la réaliser individuellement

Question 1 :

Quelle est la représentation fonctionnelle du clavier. ?

Question 2 :

Citer les fonctions techniques à respecter pour la réalisation du clavier ?

Question 3:

Expliquer la désignation normalisée suivante : Vis Hm M10*30

Question 4

Qu’appelle-t-on « surface fonctionnelle associée » ?

Question 5

Grâce à quels types de surfaces fonctionnelles associées, peut-on réaliser une liaison glissière?

Question 6

Citer les critères ayant amené le constructeur à choisir le moulage comme procédé d’obtention ?

Question 7 :

Ecrire en langage Pascal le sous programme « acquérir Code de Démarrage » en utilisant l’algorigramme correspondant.

# Text boxes

Réponse :

Acquérir le code de démarrage

Réponse :

Surfaces prismatiques.

Surfaces permettant la réalisation d’une fonction technique ( liaison).

Vis à tête hexagonale, diamètre nominal 10 , longueur sous tête 30.

Mettre en place et utiliser facilement le clavier amovible.

Protéger contre les intempéries.

Faciliter le transport du clavier.

clavier

Code acquis

Code non acquis

Réponse :

Début

Début

Mettre à zéro la variable i

Mettre le contenu de M dans Mi

Fin

i = ?4

OUI

NON

## Algorigramme du

## Sous Programme « Acquérir Code de Démarrage »

Lire une touche pendant 1s

Calculer la valeur de

code tapé

### M = ? 0

OUI

NON

### Incrémenter i

Calcul de la valeur de « code tapé » :

La valeur décimale du code tapé est calculée à partir des quatre valeurs stockées dans les mémoires M1, M2 , M3 , M4.

« code tapé » = M1 ( 1000 + M2 ( 100 + M3 ( 10 + M4

Opérateur

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Fabrication en grandes séries ( coûts peu élevés).

Matériaux utilisés (matières plastiques).

Sous programme acquérir_code_démarrage

begin

i:=0

Lire une touche 1s

if M<>0 then begin

i:=i+1;

case i of

1:M1:=M;

2:M2:=M;

3:M3:=M;

4:M4:=M;

end;

if i=4 then begin

Code_Tape:=M1*1000+M2*100+M3*10+M4;

i:=0;

end;

end;

end;