CODIFICATION DE L’INFORMATION

-1- Lexique

| BIT | élément binaire Binary Digit peut prendre deux valeurs possibles seulement : 0 ou 1 | Kbit (Kilo Bit) | 210 = 1024 bits (et non pas 1000!!!) |
| --- | --- | --- | --- |
| mot binaire de n bits | ensemble de n bits 0110 est un mot de 4 bits 0111 1001 est un mot de .... bits font correspondre à chaque valeur décimale (0,1,2,3,...10,11,12....) un mot binaire unique | Quartet | mot de quatre bits Ex : 1101 , ............. |
| Octet | mot de huits bits Ex : 1101 0001 , | KO (Kilo Octet) | 210 = 1024 Octets |
| Mbits ou Mo | c’est 1K x 1K = 220 bits | Byte | Octet en anglo américain 1 Mb = 1 Mbyte = 1 Moctet = 1Mo |
| Binaire Pur | Code Base 2 | Hexa-décimal | base 16 16 chiffres de 0 à F Un chiffre hexa = un quartet binaire pur |
| Rang, poids d’un bit | Repère la position d’un bit dans un mot, corresponds au poids du bit LSB : rang 0 MSB : rang maxi 0010 0000 : 1 est le bit de rang 6 | Base B | En base B, un nombre N s’écrit comme une suite de chiffre N(B) = an-1 an-2 ...............a1 a0 |
| Code Gray | Code utilisé en instrumentation, pour les capteurs de position absolus particulièrement. Il limite considérablement les risques d’erreur de lecture de position. | CAN | Convertisseur Analogique Numérique convertit une tension ou un courant analogique en une valeur numérique, point par point. |
| MSB, LSB | voir ci dessous | CNA | Convertisseur Numérique Analogique |

Poids fort et poids faible

bit de poids fort -->  1011 0100  <-- bit de poids faible

MSB : Most Significant Bit                            LSB : Less Significant Bit

De même dans un mot de 16 bits on pourra définir un octet de poids fort et un de poids faible. Par exemple pour les mots suivants, définir le poids fort et le poids faible :  86,  7B2 (H) :

Simplication des écritures de mots longs :

Chaque quartet représente un caractère hexadécimal. Cela permet la simplication des écritures

Par exemple      0111 1011 (2) = 7 B (h)

Démonstration sur un mot de 8 bits :

Techniques de calcul, écritures :

Un octet = 8 bits. Donc 1 KO = 210 Octet = 1024 * 8 bits = 1024 * 23 bits = 213 bits = 8192 bits

2 KO = 2 * 1 KO = 2 * 1024 Octets = 2048 Octets

4 KO = 4 * 1 KO = 4 * 1024 Octets = 4096 Octets

Remarques :

·	l'homme utilise le code décimal parce qu'il a dix doigts !!!!!!

·	Le code binaire est plus simple à traiter en électronique. Par exemple, on peut avoir :

"0" --> 0V		"0" --> 0 A

"1" --> +5V		"1" --> 20 mA

·	On retrouve le code binaire dans la vie courante :

Une porte est ouverte ou fermée		Un réservoir est vide ou non...

·	Le codage du 0 et du 1 est donc simplement question de convention.

·	Le code décimal corresponds à la base 10, et le code binaire à la base 2.

| Variables d'entrée | Variables de sortie |
| --- | --- |
| I3 | I2 | I1 | I0 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-2- Table de vérité

On appelle table de vérité, un tableau qui indique pour chaque combinaison des variables d'entrée, l'état de la variable de sortie .

Dans cet exemple , la sortie E0 est alimentée ( =1) lorsque  les entrées :

• (I3 et I2 et I1 et I0 = 0)  ou

• (I3 et I2 et I0 = 0 ) et I1 = 1  ou

• (I3 et I0 = 0 )et (I2 et I1 =1) ou

• (I3=1) et ( I2 et I1 et I0 =0)  ou

• (I3 et  I1 = 1 ) et (I2 et I0 =0) ou

• ( I3 et I2 et I1 = 1) et I0 = 0

-3- Équations

Pour obtenir l'équation d'un récepteur , il faut :

- repérer  toutes les lignes dans lesquelles le récepteur est alimenté ( =1 )

- chaque ligne nous donne un produit logique ( .  )

- la liaison entre chaque ligne est une somme logique  (+ )

- si la variable d'entrée est égale à 1 , écrire le nom de la variable

- si la variable d'entrée est égale à 0 , écrire le nom de la variable avec une barre au dessus

Exemple de la sortie E0

E0 =

-4- Simplification des équations par tableau de KARNAUGH

Pour remplir  le tableau  , il faut respecter les règles suivantes :

F	S'il y a n variables d'entrée, le tableau comprendra 2n cases. Le tableau devra ressembler le plus possible à un carré. Pour cela, répartir  de façon égale, les variables sur les lignes et les colonnes.

F	Chaque ligne et chaque colonne du  tableau sera numérotée avec l'état que peuvent prendre les variables d'entrée. Pour le tableau ci-dessous, la case avec un * correspond à I3=1, I2=0, I1=0 et I0=1 ce qui est la transposition de la ligne grisée dans la table de vérité. Entre 2 cases adjacentes (ayant un côté commun ), une seule variable pourra changer d'état d'où les combinaisons 00 , 01 , 11 , 10 .

F	Il suffit ensuite de transposer toutes les lignes de la table de vérité dans les cases correspondantes du tableau de karnaugh en inscrivant l'état de la variable de sortie.

Pour  simplifier une équation, il  faut  regrouper les cases qui possèdent le même état de la variable de sortie dans les conditions suivantes :

- les cases regroupées doivent être adjacentes. Attention, les cases qui sont en bordure du tableau sont adjacentes car pour passer de la combinaison 10 à 00, une seule variable change d'état. En effet, le tableau doit être considéré comme étant enroulé sur un cylindre à axe vertical et un cylindre à axe horizontal  (voir fig ci-dessous ).

- le regroupement des cases se fait par puissance de 2. On peut regrouper 1 , 2 , 4 , 8 , 16 …cases

- le regroupement doit former un carré ou un rectangle

- toutes les cases possédant le même état de sortie doivent être utilisées

- le regroupement doit être le plus grand possible

| une case peut appartenir à plusieurs regroupements Exemple EO : 4 variables d'où 24 = 16 cases Chaque regroupement donne le produit logique des variables d'entrée qui n'ont pas changé d'état . L'ensemble de ces regroupements est une somme logique . |  |
| --- | --- |

Le regroupement 1 fait apparaitre deux variables qui ne changent pas d'état pour les 4 cases du  regroupement , I1= 1 et I0=0 . Les autres variables I3 et I2 changent d'état et ne seront pas retenues .

Le regroupement 2 utilise les quatre cases de coin du tableau , ce qui donne donne I0=0 et I2 = 0 . Les autres variables (I2 et I3 ) changent d'état et ne seront pas retenues .

L'équation simplifiée est : 	E0  =

-6- Transformation d'une équation

1er Théorème de MORGAN : Le complément d'une somme logique est équivalent au produit logique des termes de cette somme , eux mêmes complémentés .

Exemple :

2ème Théorème de MORGAN : Le complément d'un produit logique est équivalent à la somme des termes de ce  produit , eux mêmes complémentés .

Exemple :

Il est souvent utile de transformer les équations afin  d'obtenir une harmonisation  des opérateurs .

Les fonctions NON ET (NAND) et  NON OU (NOR) sont appelées portes universelles car on peut réaliser n'importe quelle fonction de base avec ces 2 portes logiques  (Voir tableau ci-dessous ).

|  | Fonction NON | Fonction ET | Fonction OU |
| --- | --- | --- | --- |
| Opérateurs NON ET |  |  |  |
| Opérateurs NON OU |  |  |  |

Exemple : on désire n'utiliser que des opérateurs NOR pour réaliser la fonction  E0 =

Pour la réaliser, il faut les deux conditions suivantes :

- l'équation ne doit comporter que des OU logiques. Pour répondre à cette condition, il faut transformer l'équation en appliquant les théorèmes de MORGAN

-	l'équation doit être entièrement recouverte par une barre. Pour réaliser cette condition, il faut utiliser les propriétés de la double négation.

=

On coupe la première barre au dessus du signe ET que l'on veut transformer. La barre se partage de chaque coté du signe. Il faut ensuite simplifier les doubles barres inutiles.

-7- Logigramme

Logigramme avec opérateurs multiples	             Logigramme avec des opérateurs NON OU

Un logigramme est une représentation graphique d'une association organisée d'opérateurs logiques . Pour le réaliser , il faut partir d'une équation .

Ces logigrammes réalisent l'équation E0 . On constate donc que la solution réalisée avec des opérateurs NON  OU  est plus économique  que celle avec des opérateurs multiples

-8- Les codes binaires

Les codes principalement utilisés sont :

| En base 10 | En Binaire pur | En BCD | Hexadécimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 |
| 2 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 2 |
| 3 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 3 |
| 4 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 4 |
| 5 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 | 5 |
| 6 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 1 1 0 | 6 |
| 7 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 7 |
| 8 | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 8 |
| 9 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 0 1 | 9 |
| 10 | 1 0 1 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 | A |
| 11 | 1 0 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 | B |
| 12 | 1 1 0 0 | 0 0 0 1 0 0 1 0 | C |
| 13 | 1 1 0 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 | D |
| 14 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 0 1 0 0 | E |
| 15 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 0 1 | F |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 1 1 0 | 1 0 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1 | 1 1 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 0 0 0 1 1 0 0 0 | 1 2 |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 0 0 0 1 1 0 0 1 | 1 3 |

Le binaire pur :

C’est une transcription d'un chiffre décimal en base 2. Il utilise toutes les possibilités du code.

Ce code est souvent long et fastidieux à écrire.

Un nombre N codé sur n chiffres en base 2 se transpose en base 10 de la façon suivante :  ;  et en base 2, N s’écrit  N(2) = an-1  an-2  ...............a1 a0  , chaque ai valant 0 ou 1

On simplifie les écritures du code binaire pur en écrivant chaque quartet en :

Hexadécimal :

Ainsi : 8(H) = 1000(2) = 8 (10)	B(H) = 1011(2) = 11(10)  	D3(H) = 1101  0011(2) = 211(10)

D3 (H) est bien plus simple que 1101  0011 (2) !

L’hexadécimal comporte 16 chiffres de 0 à F (voir tableau).

BCD : Binaire Codé Décimal (ou DCB)

C’est une transcription directe des chiffres décimaux : chaque chiffre décimal est remplacé par son quartet équivalent en binaire. Par exemple :

1	9	9	8(BCD)

0001	1001	1001	1000(2)

Ce code est utilisé pour l’affichage de données numériques, on l’utilise rarement pour les calculs, car les opérations sont plus difficiles.

En BCD, 1010 n’existe pas : ce code vaut 10 (10), et 10 s’écrit 0001 0000 en BCD (voir tableau plus loin)

Codage des nombres signés : représentation module + signe

|  |  | En base 10 | bit de signe | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cette solution simple |  | +4 | 0 | 100 |
| ajoute un bit de signe |  | +3 | 0 | 011 |
| au module codé en |  | +2 | 0 | 010 |
| binaire pur : |  | +1 | 0 | 001 |
|  |  | 0 | 0 | 000 |
| Elle est peu pratique pour les |  | -1 | 1 | 001 |
| additions ou autres opérations |  | -2 | 1 | 010 |
|  |  | -3 | 1 | 011 |
| Rmq : Zéro a deux codes possibles ! ! |  | -4 | 1 | 100 |

Codage des nombres signés : code complément à deux

Le complément à deux N2 de N codé sur n bits est : N2 = 2n-N

2n s’écrit comme un 1 suivi de n 0 :  2n = 1 0......0

2n est interprété par le calculateur comme le nombre 0....0 , le 1 étant un dépassement de calcul, perdu.

D’ou : 	N2 = 2n-N = 0-N = (-N)

et :	(-N) = (2n-1) -N +1     ou (2n-1) représente le plus grand nombre que l’on peut exprimer sur n bits.

Donc 	(2n-1) -N   est forcément positif, et facile à calculer : il n’y a pas de retenue. Ce nombre s’appelle N1 : le complément à 1. Il se définit par N + N1 = 1

| Exemple : | (2n-1) | 1111 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N = 0011 | -N | - 0011 |  |
|  | = | 1100 | : le complément à 1 se calcule simplement en complémentant bit à bit. |

|  | N10 | N2 | Complément à 1 de N (2n-1) -N | Complément à 2 (-N) = (2n-1) -N +1 | opposé de N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sur trois bits plus | + 7 | 0111 | 1000 | 1001 | - 7 |
| un bit de signe, | + 6 | 0110 | 1001 | 1010 | - 6 |
| on a donc : | + 5 | 0101 | 1010 | 1011 | - 5 |
|  | + 4 | 0100 | 1011 | 1100 | - 4 |
|  | + 3 | 0011 | 1100 | 1101 | - 3 |
|  | + 2 | 0010 | 1101 | 1110 | - 2 |
|  | + 1 | 0001 | 1110 | 1111 | - 1 |
|  | 0 | 0000 | 1111 | 0000 | 0 |

Remarques :

·	le nombre 0 n’a plus qu’une représentation unique

·	Le bit de poids fort représente toujours le signe,

·	La combinaison 1000 n’existe plus. Elle représente le nombre - 8,

·	L’échelle de codage sur n bits est     -2n-1  N  +2n-1 - 1

| · Les additions sont simples par ex : | 5 | 0 1 0 1 |
| --- | --- | --- |
|  | -4 | 1 1 0 0 |
|  | 1 | 0 0 0 1 |

Code GRAY (binaire réfléchi) :

c’est un code très utilisé pour les capteurs industriels (voir le chapitre concerné)

Code ASCII :

Sur 7 bits pour sa version minimale, ce code international affecte à chaque lettre de l’alphabet, chaque caractère de ponctuation un code unique. Il permet l’échange de données simples non formatées entre systèmes tels que automates programmables, machines outils, ordinateurs de standard différent...etc... Voir le tableau des codes ASCII fourni en annexe.

-9- Choix du nombre de bits nécessaires pour assurer le codage

| Mot de 1 bit : | vaut 0 ou 1 | On a donc 2 combinaisons possibles |
| --- | --- | --- |
| Mot de 2 bits : | on peut avoir 00, 01, 10 ou 11 | On a donc 4 combinaisons possibles |

|  | c b a |
| --- | --- |
| Mot de 3 bits : on a 8 combinaisons possibles. Donner les dans le tableau ci-contre | 0 0 0 0 0 1 ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... |

Un mot de n bits permet de coder 2n combinaisons.

| un mot de 1 bit code 21 = 2 combinaisons | un mot de 4 bits code 24 = 16 combinaisons |
| --- | --- |
| un mot de 2 bits code 22 = 4 combinaisons | un mot de 8 bits code : .......................combinaisons |
| un mot de 3 bits code 23 = 8 combinaisons | un mot de 10 bits code : .......................combinaisons |

-10- Transcodage base 10 --> base B

Le transcodage est l'opération qui consiste à passer d'une base à une autre.

Il y a deux méthodes de transcodage systématique.

Transcodons le chiffre 874(10) en base 2. Les méthodes restent les mêmes pour le passage dans d'autres bases.

Méthode 1 : Ecrire la table des puissances

On décompose ensuite le nombre, en cherchant la plus grande puissance possible de la base contenue dans ce nombre.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |

874 = 512 + reste = 512 +362 = 29 +362

874 = 29+ 256 + 106 = 29 + 28 + 106

874 = 29 + 28 + 64 + 42 = 29 + 28 + 26 + 42

874 = 29 + 28 + 26 + 32 + 10 = 29 + 28 + 26 + 25 + 10

874 = 29 + 28 + 26 + 25 + 8 + 2 = 29 + 28 + 26 + 25 + 23 + 2

874 = 29 + 28 + 26 + 25 + 23 + 21

874 = 1.29 + 1.28 + 0.27 + 1.26 + 1.25 + 0.24 + 1.23 +0.22 + 1.21 + 0.20

874(10) = 1 1   0 1 1 0   1 0 1 0 (2)

Méthode 2 : divisions successives par la base

On effectue des divisions successives par la base.

| 874 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 437 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 218 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 109 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 54 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 27 | 2 |  |  |  |

Sens de lecture

Sens de lecture

|  |  |  |  |  | 1 | 13 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

874(10) = 1 1      0 1 1 0      1 0 1 0 (2)

Remarque : il est plus rapide de passer d’abord en hexadécimal, puis de traduire en binaire directement.

-11- Le code GRAY et ses utilisations

11-1 - Le code GRAY ou binaire réfléchi

|  | Decimal | GRAY | Binaire pur |
| --- | --- | --- | --- |
| Les principales caractéristiques de ce code sont : |  | b3 | b2 | b1 | b0 | D | C | B | A |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - une seule variable change d’état entre chaque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| combinaison. Il est impossible d’utiliser le binaire | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pur en général en instrumentation industrielle. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - ne permet pas d’effectuer des opérations | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| arithmétiques (code non pondéré). | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Le code GRAY, appelé aussi binaire réfléchi , est un code binaire cyclique non pondéré (n’a pas de poids comme le binaire pur 20 , 21 , 22 …).

Le code GRAY est surtout utilisé par les capteurs de position  car le code binaire pur présente des inconvénients dans la représentation de grandeurs physiques à variation continue (cas des capteurs de position ) .

11-2 - Le codeur absolu

| Avec ce type de capteur (codeur rotatif absolu) , les informations binaires permettent le codage de la position . Le système de lecture est composé de lecteur photo-électrique . L'utilisation du code binaire peut amener la lecture de codes erronés au moment des transitions d'une position à la suivante , en cas de mauvais alignement du système de lecture . |  |
| --- | --- |

|  | L’exemple ci-contre nous montre le passage de 7 vers 8 codé 0111 et 1000 en binaire pur. Ce capteur pourra indiquer, à cause d’un mauvais alignement du système de lecture, des positions fausses. Le capteur donne des positions transitoires tels que 6 , 2 , 10 avant de fournir le code désiré 8 . |
| --- | --- |

Ceci vient du fait qu'entre deux positions successives , plusieurs bits doivent changer d’état simultanément .

Pour éviter cet inconvénient, il est possible d'utiliser des codes tels qu'à chaque changement de position, un seul bit doit être modifié. C'est le cas du code binaire réfléchi ou code gray. L’exemple ci-dessous montre le passage de la position codé 7 vers la position codée 8. On constate qu’il n’y a pas de position transitoire donc pas d’erreur de position.

Il existe des codeurs rotatifs absolus utilisant le code binaire pur mais ce capteur est plus cher que celui utilisant le code GRAY car il faut un très bon alignement du système de lecture.

Cependant le code binaire GRAY a un gros défaut : il n’est pas pondéré. D’où l’impossibilité d’effectuer des opérations arithmétiques ( addition , soustraction , … ) avec ce code. Aussi , pour être interprétées, les informations issues du codeur absolu doivent être transformées en un code compréhensible par l’unité de traitement ( binaire pur, BCD, hexadécimal ).