Utilisation d’AUTOMGEN

Sommaire

- Saisir ou charger un fichier

( Lancer le programme de saisie du GRAFCET

( Faire un nouveau GRAFCET

( Charger un GRAFCET

( Saisir un GRAFCET linéaire

( Compléter les étapes

( Les variables utilisées

( Les actions

( Compléter les transitions

( Les variables utilisées

( Les transitions

( Compléter "à la main"

( Les variables utilisées

( Les actions

( Les transitions

- Sauvegarder, compiler un fichier et établir le fichier des symboles

( Sauvegarder un GRAFCET

( Compiler et déclarer les symboles

3- Simuler un GRAFCET

( Transférer un GRAFCET

( Simuler un GRAFCET

( Lancer le programme de saisie du GRAFCET

# Démarrer

# Programme

AUTOMGEN V6

Environnement AUTOGEN V6

( Saisir un nouveau GRAFCET

Fichier

Nouveau Folio

Choisir dans Formats prédéfinis soit :

( A4 portrait

( A4 paysage

OK

( Charger un GRAFCET

Fichier

Ouvrir Folio

Choisir le fichier indiqué dans le texte du TP

( Saisir un GRAFCET linéaire

Boîte à outils

Assistant

Grafcet

Suivant

Cliquer sur le cadre de gauche

Suivant

Compléter en fonction du GRAFCET à saisir

Terminer

Placer le GRAFCET sur votre feuille

( Saisir ou compléter un GRAFCET « à la main »

Pour cela il faudra utiliser la barre de menu disponible sur la droite de votre écran

| Aspect | Nom générique | Commentaires |
| --- | --- | --- |
|  | Effacement | Permet de remettre à blanc une cellule |
|  | Liaison verticale | Liaison haut vers bas ou bas vers haut |
|  | Liaison horizontale | Liaison droite vers gauche ou gauche vers droite |
| Aspect | Nom générique | Commentaires |
|  | Coin supérieur gauche | Liaison bas vers droite ou gauche vers bas |
|  | Coin supérieur droit | Liaison bas vers gauche ou droite vers bas |
|  | Coin inférieur gauche | Liaison haut vers droite ou gauche vers haut |
|  | Coin inférieur droit | Liaison haut vers gauche ou droite vers haut |
|  | Croisement | Croisement de deux liaisons |
|  | Etape | Etape normale |
|  | Etape initiale sans activation | Etape initiale sans activation |
|  | Etape initiale | Etape initiale |
|  | Macro-étape | Pour dessiner ce bloc il faut presser [ESPACE] sur un bloc d'étape normale [B] |
|  | Transition | Transition |
|  | Bord gauche d'une divergence en ET | Obligatoirement à gauche des divergences en ET |
|  | Branche supplémentaire d'une divergence en ET ou convergence en ET | Ne pas utiliser comme bord gauche ou droit d'une divergence en ET |
|  | Bord droit d'une divergence en ET | Obligatoirement à droite d'une divergence en ET |
|  | Prolongation d'une divergence en ET | Se place entre les blocs |
|  | Bord gauche d'une convergence en ET | Obligatoirement à gauche d'une convergence en ET |
|  | Branche supplémentaire d'une convergence en ET ou d'une divergence en ET | Ne pas utiliser comme bord gauche ou droit d'une convergence en ET |
|  | Bord droit d'une convergence en ET | Obligatoirement à droite d'une convergence en ET |
|  | Divergence en OU | Ne pas utiliser comme bord d'une convergence en OU |
|  | Convergence en OU | Ne pas utiliser comme bord d'une divergence en OU |
|  | Saut ou reprise d'étape à gauche | Convergence ou divergence en OU |
|  | Saut ou reprise d'étape à droite | Convergence ou divergence en OU |
|  | Liaison orientée vers le haut | Pour les rebouclages et les reprises d'étapes |
|  | Bord gauche rectangle action | Débute une action |
|  | Milieu d'un rectangle action | Prolonge une action |
|  | Bord droit d'un rectangle action | Termine une action |
|  | Divergence action | Permet de juxtaposer des rectangles d'action verticalement |
|  | Divergence action | Permet de juxtaposer des rectangles d'action verticalement |

( Compléter les ETAPES

Si le rectangle d’action est présent alors

cliquer à l’intérieur

sinon pointer la flèche de la souris sur l’étape et faire un clic droit pour

Dessiner un rectangle d’action

Pour savoir ce que l’on peut mettre dans les actions aller voir au chapitre actions.

( Compléter les TRANSITIONS

Cliquer dans le rectangle où est présent la transition

Pour savoir ce que l’on peut mettre dans les transitions aller voir au chapitre transitions.

( Les variables utilisées

( Booléenne

Le type booléen peut prendre la valeur vraie (1) ou faux (0).

( Entrées : I0 à I9999

( Sorties : O0 à O9999

( Etapes Grafcet : X0 à X9999

( Bits Système : U0 à U99

( Bits Utilisateur : U100 à U9999

( Bits de mots : M0#0 à M9999#15

( Numérique

Le type numérique est une variable qui peut prendre une valeur numérique.

( Compteurs : C0 à C9999

( Mots Système : M0 à M199

( Mots Utilisateur : M200 à M9999

( Longs : L100 à L4998

( Flottants : F100 à F499

( Temporisation

C’est un type structuré, il est une combinaison du type booléen et numérique.

( Les actions

( Affectation d’une variable booléenne

|  | Si l’étape 10 est active, alors la sortie (O Output) 0 est vraie. Où TP sera définie dans le fichier symbole comme étant la sortie 0. |
| --- | --- |

( Affectation complémentée d’une variable booléenne

|  | Si l’étape 10 est active, alors la sortie (O Output) 0 est fauuse, sinon elle est vraie. Où TP sera définie dans le fichier symbole comme étant la sortie 0. |
| --- | --- |

( Mise à UN d’une variable booléenne

|  | Si l’étape 10 est active, alors la sortie (O Output) 0 est mise à 1 (elle le restera tant que l’on ne lui imposera pas d’être mise à 0). Où TP sera définie dans le fichier symbole comme étant la sortie 0. |
| --- | --- |

( Mise à ZERO d’une variable booléenne

|  | Si l’étape 10 est active, alors la sortie (O Output) 0 est sera mise à 0 (elle le restera tant que l’on ne lui imposera pas d’être mise à 1). Où TP sera définie dans le fichier symbole comme étant la sortie 0. |
| --- | --- |

( Inversion d’une variable booléenne

|  | Si l’étape 10 est active, alors la sortie (O Output) 0 est inversée. Où TP sera définie dans le fichier symbole comme étant la sortie 0. |
| --- | --- |

( Mise à ZERO d’un compteur

|  | Si l’étape 10 est active, alors le compteur 25 sera mis à 0. Où CPT sera définie dans le fichier symbole comme étant le compteur 25 (C25). |
| --- | --- |

( Incrémentation d’un compteur

|  | Si l’étape 10 est active, alors le compteur C25 sera incrémenté (+1). Où CPT sera définie dans le fichier symbole comme étant le compteur 25 (C25). |
| --- | --- |

( décrémentation d’un compteur

|  | Si l’étape 10 est active, alors le compteur 25 sera décrémenté (+1). Où CPT sera définie dans le fichier symbole comme étant le compteur 25 (C25). |
| --- | --- |

( Actions multiples

|  | Il est possible de mettre plusieurs rectangles d'action (utiliser pour cela le clic droit de la souris sur l'étape et ajouter le rectangle). |
| --- | --- |

( Actions conditionnelles

( Les transitions (tests)

( Formes générales

| i0 ou r0 | Test de l'entrée 0 Où ro est définie, dans le fichier symbole, comme étant l'entrée 0 (i0). |
| --- | --- |

| i0 + i1 ou r0 + t1 | Test de l'entrée 0 OU de l'entrée 1. Où ro est définie, dans le fichier symbole, comme étant l'entrée 0 (i0) et t1 comme l'entrée 1 (i1). |
| --- | --- |

| i0 . i1 ou r0 . t1 | Test de l'entrée 0 ET de l'entrée 1. Où ro est définie, dans le fichier symbole, comme étant l'entrée 0 (i0) et t1 comme l'entrée 1 (i1). |
| --- | --- |

( Modificateurs de tests

| i0 ou r0 | Test du complément de l'entrée 0. Où ro est définie, dans le fichier symbole, comme étant l'entrée 0 (i0). |
| --- | --- |

| i0 ou i0 ou r0 | Test un front montant sur l'entrée 0. Test un front descendant sur l'entrée 0. Où ro est définie, dans le fichier symbole, comme étant l'entrée 0 (i0). |
| --- | --- |

( Temporisations

( Test toujours vrai

| =1 |  |
| --- | --- |

( Test sur une variable numérique

| = <> < > << >> <= >= <<= >>= | Egal Différent Inférieur (non signé) Supérieur (non signé) Inférieur (signé) Supérieur (signé) Inférieur ou égal (non signé) Supérieur ou égal (non signé) Inférieur ou égal (signé) Supérieur ou égal (signé) |
| --- | --- |

( Sauver un GRAFCET

Folio

Enregistrer sous

Mettre le nom indiqué dans le texte du TP ou sous votre nom

(Compiler et  déclarer les symboles

( Compiler

Compiler

( Lorsque l'on utilise des symboles    t0      ou      SP      ou      CPT      dans les transitions ou dans les actions, il faudra définir dans le fichier symbole (nom_du_fichier.sym) l'affectation de   t0      ou

SP      ou      CPT      comme par exemple :

Remarque : lorsqu'un GRAFCET est saisi avec des symboles et que l'on compile, le compilateur

nous indique qu'il faut affecter les symboles. Dans ce cas, le logiciel affecte

automatiquement le "bon" nom de fichier.

( Pour modifier une ou plusieurs affectations du fichier des symboles, faire :

Boîte à outils

Fichier des symboles

( Transférer le GRAFCET

Options

Cibles

PL72

OK

Executer/connecter

Télécharger le programme

Oui

Vérifier le programme

Non ou Oui ("cela dépend de votre degré de confiance !!!)

( Simuler le GRAFCET

# Text boxes

10

NO0

10

# N    TP

10

# TP

10

O0

10

# S    TP

10

SO0

10

# R    TP

10

RO0

10

# I    TP

10

IO0

10

# R    CPT

10

RC25

10

# +    CPT

10

+C25

10

# -    CPT

10

-C25

Non

Set

Reset

Inversion

Inversion

i1

virgule

10

O0,+   CPT

10

O0

S'obtient en faisant un clic droit sur le rectangle de l'action

t10/X10/5s

10

T10(5s)

10

t10

t0   : i0

SP   : O0

CPT    : C0