Les cambriolages étant de plus en plus fréquents, le marché de la protection des biens matériels s’est considérablement développé ces dernières années. Les produits proposés couvrent une large gamme allant du système de base à celui sophistiqué qui comporte une télésurveillance et une télécommande à partir d’un poste centralisé.

3.1 Présentation de l’objet technique

L’objet technique étudié est une alarme dite alarme 4 zones qui détecte la rupture ou l’établissement d’un contact lors d’une intrusion dans une enceinte à surveiller.

3.2 Fonction d’usage et fonction globale

Fonction d’usage : émettre un son pour signaler une intrusion non désirée dans une enceinte à protéger.

Fonction globale : Fournir une information sonore.

3.3 Milieux associés

( Milieu physique

L’environnement de l’objet technique peut entraîner des contraintes importantes aux niveau du boîtier de conditionnement de l’électronique de commande ( protection contre les chocs, les poussières et les projections d’eau ou les variations de températures ).

(Milieu technique

Les éléments constituants l’objet technique seront choisis de manière à minimiser les risques de rupture d’approvisionnement ; en ce qui concerne l’électronique de commande, il a été fait le choix de composants standards.

(Milieu humain

L’intervention humaine se limite au contrôle régulier du fonctionnement correct de l’alarme.

(Milieu économique

Du fait de la forte concurrence présente sur le marché de la protection des biens matériels l’accent est mis sur les spécificités du produit : fiabilité élevé pour un coût de fabrication moindre.

3.4 Schéma fonctionnel de degré 1

L’objet technique étudié se décompose en 8 fonctions principales (FP1 à FP8).

( FP1 : Sélection du mode de fonctionnement

Rôle : Cette fonction permet de choisir deux modes de fonctionnement :

- mode direct : on déclenche l’alarme dès qu’une intrusion est détectée,

- mode retardé : on déclenche l’alarme après un temps d’attente de 20 s environ.

Entrées :

- ADR : Action manuelle repos matérialisant une intrusion par rupture de contact

- ADT : Action manuelle travail matérialisant une intrusion par fermeture de contact

- ARR : Action manuelle repos matérialisant une intrusion par rupture de contact

- ART : Action manuelle travail matérialisant une intrusion. par fermeture de contact.

Sorties :

- PT5 : ddp numérique d’amplitudes 0 / 12 Volts. Déclenche la mémorisation d’une intrusion en mode direct lorsque la ddp est nulle.

- PT6 : ddp numérique d’amplitudes 0 / 12 Volts. Déclenche la mémorisation d’une intrusion en mode retardé lorsque la ddp est nulle.

( FP2 : Mémorisation mode direct

Rôle : Cette fonction permet de mémoriser l’apparition d’une effraction dans le mode direct.

Entrées :

- PT6, PT5 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts. Déclenche la mémorisation d’une intrusion en mode direct.

Sortie :

- PT8 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts matérialisant la mémorisation d’une effraction en mode direct. Le niveau actif de la mémorisation est le niveau bas.

( FP3 : Mémorisation mode retardé

Rôle : Cette fonction permet de mémoriser l’apparition d’une effraction dans le mode retardé.

Entrées :

- PT6 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts. Déclenche la mémorisation d’une intrusion en mode retardé.

- PT7 : ddp continue d’amplitude inférieure à 6 Volts pendant les 30 premières secondes suivant une mise sous tension de l’alarme et d’amplitude supérieure à 6 Volts ensuite.

Sortie :

- PT8 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts matérialisant la mémorisation d’une effraction en mode retardé. Le niveau actif de la mémorisation est le niveau bas

( FP4 : Temporisation

Rôle : Cette fonction permet de fixer la durée du retard à l’enclenchement pour le mode retardé. Cette durée est d’environ 20 s.

Entrée:

- PT8 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts matérialisant la mémorisation d’une effraction en mode  retardé. Le niveau actif de la mémorisation est le niveau bas.

Sortie:

-PT9 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts matérialisant la mise en route de l’alarme 30 secondes 	après l’effraction. Le niveau actif de la mise en route est le niveau bas.

( FP5 : Calibration de la durée d’enclenchement

Rôle : Cette fonction permet de fixer la durée d’enclenchement de l’alarme sonore. Cette durée est d’environ 30 s.

Entrées:

- PT9 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts matérialisant la mémorisation d’une effraction en mode retardé VPT9 = 12 V en l’absence d’effraction.

- PT10 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts matérialisant la mémorisation d’une effraction en mode direct. VPT10 = 12 V en l’absence d’effraction.

Sortie :

- PT11 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts. Un niveau bas permet l’enclenchement de l’alarme sonore.

(FP6 : Amplification de puissance

Rôle : Cette fonction permet de réaliser une amplification de courant adaptée à la charge. En effet le signal issu de FP5 ne peut commander directement FP7.

Entrée :

- PT11 : ddp continue d’amplitudes 0 / 12 Volts. Un niveau bas permet l’enclenchement de l’alarme sonore.

Sortie :

- PT12 : courant adapté à la charge

(FP7 : Conversion électrique - acoustique

Rôle : Cette fonction permet de convertir le signal PT9 en un signal sonore. Cette transduction est réalisée par l’intermédiaire d’un haut parleur.

(FP8 : Inhibition initiale de l’alarme

Rôle : Cette fonction permet d’inhiber l’alarme, pendant environ 30 s, lors de sa mise sous tension. Aucune détection n’est donc prise en compte pendant ce laps de temps.

3.5 Schéma structurel

# Text boxes

# Mise en situation

# DIAGRAMME SAGITTAL

# ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’ot