| Labo S.I. | tRAVAUX PRATIQUES | TS |
| --- | --- | --- |
|  | CI 11 : Systèmes logiques et numériques CI 2 : Représentation et Schématisation | SCO01-T |
|  | THEME : Les systèmes numériques : implantation d’un algorithme en langage structuré (I10) Représentation d’une pièce et arbre de construction (R5) |  |

Enoncé du problème technique posé :

Comment modifier le scooter pour améliorer la protection de son clavier contre les intempéries et le vandalisme ?

Comment l’UCE reconnaît-elle une touche ?

Le clavier génère à chaque fois que l’on appuie sur une de ses touches une tension Uc.

Elle est convertie en une information numérique Nc image de la tension Uc. Le micro contrôleur de l’UCE utilise une partie de son programme pour comparer Nc à des plages de tension préenregistrées.

Exemple : la plage de tension définie pour la touche 2 est 2,18V à 2,28V.

Si 2,18V < Uc <2,28V alors l’UCE reconnaît la touche 2.

La reconnaissance d’une touche est décrite par le synoptique suivant :

Comment l’UCE autorise le démarrage du scooter ?

L’UCE mémorise les touches appuyées. Elle compare le code constitué des 4 chiffres correspondants (de 1 à 5) au code préenregistré en mémoire.

Si le code est correct, elle autorise le démarrage.

Comment appelle-t-on la conversion réalisée par l’UCE permettant de passer de Uc à Nc ? (0.25 point)

Calculez le nombre de codes possibles pour le clavier du scooter (code à 4 chiffres et chiffres de 1 à 5).  (0.25 point)

5.2 Détermination des modifications à apporter à la solution existante. (voir FAST)

Durée conseillée : 30 mn , 4  points

Calculez le nombre de codes possibles pour un clavier à 5 touches (code à 4 chiffres et chiffres de 1 à 4). Comparez au nombre obtenu pour le clavier original et commentez. (0.25 point)

Proposez en la justifiant une solution permettant d’avoir un nombre de codes au moins égal à celui obtenu avec le clavier original du scooter tout en respectant le cahier des charges du nouveau clavier.

Faîtes valider par votre professeur. (0.25 point)

5.3 Adaptation du traitement des informations

5.3.1 Adaptation de la liaison clavier-UCE :

Dans la solution existante, la sortie du clavier est une grandeur analogique (tension Uc dépendant de la touche appuyée) et la liaison entre le clavier et l’UCE se fait sur deux fils (un pour Uc et un pour le 0V).

Nous avons retenu pour satisfaire au nouveau cahier des charges un clavier qui fournit une information numérique sur 5 bits. On associe à chaque touche du clavier un bit ; il prend la valeur 1 lorsque la touche associée est appuyée, la valeur 0 dans le cas contraire.

Complétez le cadre grisé du synoptique suivant en indiquant le type de liaison utilisée. (0.25 point)

5.3.2 Adaptation du traitement réalisé par l’UCE :

La conversion réalisée par l’UCE dans la solution originale (voir partie 3.1) est-elle toujours nécessaire ? Justifiez. (0.25 point)

Comment l’UCE reconnaît-elle une touche ?

Le clavier génère à chaque fois que l’on appuie sur une de ses touches un code sur 5 bits.

Exemple : pour la touche 3 appuyée, le code généré par le clavier sera 00100.

On l’appellera « sortie_clavier ».

Le tableau ci dessous donne la valeur du code « sortie_clavier » en fonction de la touche appuyée pour le nouveau clavier à 5 touches.

| Touche du clavier | « sortie_clavier » | Valeur décimale |
| --- | --- | --- |
| V | 10000 | 16 |
| 4 | 01000 | 8 |
| 3 | 00100 | 4 |
| 2 | 00010 | 2 |
| 1 | 00001 | 1 |

Tableau 1

Le programme de l’UCE traite directement l’information « sortie_clavier ».

Les algorigrammes 0 à 3 décrivent un programme assurant la gestion de l’anti démarrage codé.

Ce programme est constitué d’un programme principal (algorigramme 0) et de 3 sous programmes (algorigrammes 1 à 3).

Le tableau du document 7 donne la description des variables utilisées par le programme.

Le tableau du document 8 donne les valeurs de ces variables pour un code tapé « 1234 ».

Attention : les algorigrammes 0 à 3 et les deux tableaux précédents sont donnés pour un clavier à 6 touches et un code à 4 chiffres car vous aurez à les modifier pour les adapter au nouveau clavier à 5 touches et à un code à 5 chiffres.

| Nom | Type | Plage de valeur | Commentaire | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clavier_1 | Numérique : binaire sur 5 bits | 00000 à 11111 | Contient l’information « sortie clavier » | Orga-1 |
| clavier_2 | Numérique : binaire sur 5 bits | 00000 à 11111 | Contient l’information « sortie clavier » | Orga-1 |
| M | Numérique : décimale | 0 à 16 | Contient la valeur décimale correspondant à la touche tapée (voir document 8) | Orga-1, Orga-2 |
| Code_démarrage | Numérique : décimale | 11111 à 177776 | Contient la valeur décimale correspondant au code de démarrage | Orga-0 |
| Nombre_code_incorrect | Entier | 0 ( ( 3 | Contient la valeur du nombre de code incorrect tapé | Orga-0 |
| Code_tapé | Numérique : décimale | 11111 à 177776 | Contient la valeur décimale correspondant au code tapé | Orag-0, Orga-3 |
| i | Entier | 1 ( ( 5 | Indice de la mémoire de stockage de la valeur de la touche tapée | Orga-2 |
| Mi | Numérique : décimale | 0 à 16 | Mémoire contenant la valeur de M pour la iième touche tapée | Orga-2 |
| Nouveau_code | Numérique : décimale | 11111 à 177776 | Contient la valeur du nouveau code de démarrage | Orga-3 |
| Changement_code | Booléen | Vrai ou faux | Prend la valeur vrai quand changement de code demandé | Orga-0 Orga-3 |

# Text boxes

DOCUMENT REPONSE 4 (complétez les parties grisées) (1 point)

TABLEAU DES VARIABLES UTILISEES PAR LE PROGRAMME

Pour clavier à 5 touches et un code à 5 chiffres

OUI

NON

i = ?5

### Incrémenter i

NON

OUI

### M = ? 0

Calculer la valeur de

code tapé

Calcul de la valeur de « code tapé » :

La valeur décimale du code tapé est calculée à partir des cinq valeurs stockées dans les mémoires M1, M2 , M3 , M4, M5.

« code tapé » = 1 * 10000 + 2 * 1000 + 4 * 100 + M4 * 10 + M5

Exemple : pour le code 23412, code tapé = 2 * 10000 + 4 * 1000 + 8 * 100 + 1 * 10 + 2 = 24812

Lire une touche pendant 1s

## Sous Programme « Acquérir Code de Démarrage »

Fin

Mettre le contenu de M dans Mi

Mettre à zéro la variable i

Début

Début

DOCUMENT REPONSE 3 (complétez la partie grisée) (1 point)

Algorigramme 2 du programme de gestion

de l’anti démarrage

Pour un clavier à 5 touches et un code à 5 chiffres

Fin

OUI

Convertir clavier 1

en décimal

Emettre 1 « bip »

Mémoriser clavier 1

dans M

NON

clavier 2 = ?

clavier 1

clavier 2 = sortie clavier

Démarrer

temporisation de 1s

NON

OUI

Clavier 1=:00000

clavier 1 = sortie clavier

Sous Programme « Lire une touche pendant 1s»

Début

Début

DOCUMENT REPONSE 2 (complétez la partie grisée) (0.5 point)

Algorigramme 1 du programme de gestion

de l’anti démarrage

Pour clavier à 5 touches

Fin

Bloquer le scooter pendant 15 minutes

Changer le code

Nombre code incorrect = ? 3

OUI

NON

OUI

NON

Changement code

demandé ?

Compter le nombre de code incorrect

Bloquer le clavier

pendant 10 s

Autoriser démarrage

Mémoriser changement de code demandé

OUI

NON

Emettre 3 « bips »

M =  ?16

NON

OUI

Code correct ?

Acquérir code de démarrage

Lire une touche

pendant 1s

Programme Principal

Utilise les variables du programme (document 7)

Début

Début

DOCUMENT REPONSE 1 (complétez la partie grisée) (0.5 point)

Algorigramme 0 du programme

de gestion de l’anti démarrage

Pour clavier à 5 touches

Réponse :

Le clavier fournit maintenant directement à l’UCE une information numérique sur 5 bits, donc la CAN n’est plus nécessaire.

Liaison 6 fils

0V

Convertir l’appui mécanique sur une touche en une information numérique sur 5 bits

Comparer la valeur numérique envoyée par le clavier aux valeurs associées aux touches du clavier

UCE

clavier

Le cahier des charges impose un clavier à 5 touches ( chiffres de 1 à 4 touches V) ; il faut donc un code à 5 chiffres pour obtenir au moins 625 codes possibles : 4 * 4 * 4 * 4  * 4  = 1024 > 625

Réponse :

4 * 4 * 4 * 4 = 256

Réponse :

Réponse :

5 * 5 * 5 * 5 = 625

Réponse :

Conversion Analogique Numérique CAN

liaison 2 fils

Nc

Uc

Convertir l’appui mécanique sur une touche en une tension

Convertir la tension en une information numérique

Comparer la valeur numérique à des plages de valeurs préenregistrées

clavier

UCE