Démarrage direct 2 sens de marches

Durée : 4 h 30

# Présentation

Vous allez dans ce TD,

- réaliser le câblage (puissance et commande).

- réaliser et simuler sur schémaplic, un schéma correspondant au cahier des charges.

- étudier la fonction des différents constituants qui alimentent le moteur asynchrone du système de levage.

# Vous avez à votre disposition

- le mémotech,

- platine de câblage

- Un poste informatique avec schémaplic

# On vous demande

## Travaux pratiques (4 heures)

Câblage (3 heures)

### A partir du schéma d’implantation et de câblage, repérer sur la platine les constituants suivants : Q1, KM1, KM2, F1, X1, X2

### Câbler la puissance et la commande du démarrage direct 2 sens de rotation. Vous câblerez la puissance en rouge et la commande en noir

### Lorsque le câblage est entièrement réalisé, vous procèderez à l’essai du montage dans l’armoire de confinement, en présence du professeur.

Schéma (1 heure)

### Faire sur schémaplic, le schéma de câblage du TP. De plus, on souhaite allumer un voyant pour signaler la montée, un autre pour signaler la descente, un troisième pour indiquer la détection d'un défaut par le relais thermique (F1).

### Montrer au professeur votre schéma puis simuler le fonctionnement en sa présence.

## Synthèse (30 minutes)

Moteur asynchrone

### Le moteur asynchrone du système de levage a fonctionné dans les deux sens de rotation. Donner le procédé de changement de sens pour ce type de moteur.

### Le moteur de levage est un moteur 400 / 700 V. Le réseau d'alimentation est 230 / 400 V. Indiquer le couplage qu'il faudra adopter. Dessiner sur votre compte-rendu , les barrettes de couplage au niveau de la plaque à bornes du moteur.

### La ligne d'alimentation du moteur comprend un sectionneur à fusibles, deux contacteurs, un relais thermique. Rappeler la fonction de chacun de ces éléments.