Dimensionnement d’une installation photovoltaïque

Durée 2:00

# Présentation

Nous allons dimensionner une petite installation photovoltaïque se trouvant à « La Nouvelle ». Il s’agira de déterminer le nombre de panneaux photovoltaïques ainsi que la capacité des accumulateurs.

Cahier des charges partiel :

L’installation comprend :

- 1 lampe de 25 W fonctionnant 3 h15 min / jour

- 2 lampes de 13 W fonctionnant 45 min / jour

- 2 lampes de 18 W fonctionnant 1 h 30 min / jour

- 1 téléviseur de 48 W fonctionnant 3 heures / jour

- 1 réfrigérateur consommant par jour 350 Wh

On surdimensionnera l’installation de 25 % pour tenir compte des pertes, des appareils imprévus, …

On désire 5 jours d’autonomie en cas d’absence d’ensoleillement

L’installation sera alimentée en 24 V continu.

# Vous avez à votre disposition

- le dossier technique du système photovoltaïque + le système

- document ressource sur les panneaux photovoltaïques

# On vous demande

## Détermination du nombre de panneaux (1:00)

### A partir du cahier des charges partiel ci-dessus, calculer l’énergie en Wh que doit fournir l’installation.	
Rappel : W = p x t = u x i x t	avec p en Watts et t en heures

### Calculer la surface utile des panneaux photovoltaïques à partir de la relation suivante :

avec :

Su surface utile des panneaux en m2,

Wj : énergie à fournir en Wh,

E : ensoleillement moyen 480 W/m2

Tj : durée d’ensoleillement en heure = 8 heures 30 minutes / jour

( : rendement des panneaux = 11 %

### A partir de la surface utile et des dimensions d’un panneau (attention aux unités), déterminer le nombre « n » de panneaux photovoltaïques nécessaires pour alimenter cette installation. (voir les caractéristiques des panneaux dans le dossier technique page 22)

### A partir du document ressource sur les panneaux photovoltaïques, faire un schéma montrant le branchement des « n » panneaux. Prévoir les protections (par des diodes anti-retour).

## Détermination de la capacité des accumulateurs (0: 30)

Contrainte : On désire avoir 5 jours d’autonomie et il ne faut pas que les accumulateurs soient déchargés de plus de 60 % (profondeur de décharge = 60 %) au bout des cinq jours.

### . A partir de l’énergie à fournir et de la tension de l’installation, calculer la capacité Cj en Ah nécessaire pour un jour d’utilisation.

### En tenant compte de la profondeur de décharge de 60 % et de l’autonomie désirée, déterminer la capacité CT des accumulateurs de l’installation.

### à partir du document page suivante, donner la référence (régime de décharge C/100).

### Déterminer le nombre d’accumulateurs de cette référence qu’il faut acheter

DOCUMENT RESSOURCE