Définition des symboles utilisés.

(= flux sous un pôle.

Be= induction max. au niveau de l’entrefer.

Ac =charge linéique (au niveau de l’alésage du stator).

L= longueur du stator.

D= diamètre d’alésage du stator.

Dr= diamètre extérieur du rotor.

e= entrefer.

p= nombre de paire de pôles de la roue polaire.

kb= coefficient de bobinage.

Nc= nombre de conducteurs en série par phase.

Les fuites magnétiques seront négligées.

La force électromotrice par phase peut s’écrire :

.kb.Nc.f.(

On peut donner l’expression de ( : flux sous un pôle

La puissance apparente de l’alternateur (fonctionnant à fréquence constante) est :

.kb.Nc.f..I

L’expression de la charge linéique est donnée par la formule suivante :

avec Ie = courant dans une encoche =

Ne = nombre total d’encoches au stator.

nce= nombre de conducteurs par encoche.

d’ou  et donc

soit Sn = 3..kb.Nc.f..=.kb.f.L.D².Be.

Sn = K.L.D².Be.Ac           avec K= ..kb

Application numérique: Etude d’un turboalternateur de 1485 MW.

Puissance apparente Sn= VA.

Vitesse de rotation 1500 tr/min.

Tension nominale 20 kV.

Fréquence 50 Hz.

Intensité nominale 48 kA.

Masse du rotor 240 tonnes, masse du stator 505 tonnes.

Couplage étoile.

Entrefer e= 9,5 cm.

Coefficient de bobinage kb = 0,913.

Nombre de conducteurs en série par phase Nc=14.

Charge linéique Ac= 300 000 A/m.

Induction maximale Be=0,96 T.

Calcul du diamètre D du rotor:

= = 2,13 m

Après avoir calculé la valeur de= 159,2

L’expression de Sn permet de trouver la longueur L du rotor:

=   = 7,93 m

A la périphérie du rotor, de rayon R, la vitesse tangeantielle est:

Rotor du turboalternateur.

# A la périphérie du rotor, l’accélération centrifuge est, à la vitesse n

soit = 1,06.157² = 26154 m/s²

Cette valeur représente approximativement 2660 fois l’accélération de la pesanteur !

La force centrifuge vaut alors :

= 240000.26154 =6,28.109 N

Le moment d’inertie du rotor vaut :

= = 135.103 m².kg

Ce chiffre laisse imaginer les dimensions données à la pièce !

L’énergie cinétique correspondante vaut alors :

=

Prenons un train roulant à 200 km/h, soit 55,6 m/s et calculons quelle devrait être sa masse pour avoir la même énergie cinétique.

1660.106 =  soit M =  = 1070 tonnes.

# Cela correspond à l’énergie d’un train de 1070 tonnes lancé à 200 km/h !

Pascal Dereumaux

Lycée P.G de Gennes

Quartier St Christophe

04000 Digne les bains

pascal.dereumaux@free.fr

# Text boxes

CONTRAINTES MECANIQUES SUR UN ROTOR DE

TURBO-ALTERNATEUR