Dans le sens direct, cette diode conduit comme une diode de redressement :

- diode passante pour Va > Vk ( Vd > Vf ) et Id > 0

Par contre, en inverse, le courant reste nul seulement jusqu’à ce que la tension atteigne la tension zéner de la diode ( Vz ). A ce moment là, la tension de la diode Vd = Vz quelque soit le courant dans le diode.

Vf : 	Tension directe pour le courant direct If.

If :  	Courant direct pour la tension directe Vf.

Ifm :	Valeur limite du courant en direct.

Vzt :	Tension de stabilisation pour Izt.

Izt :	Courant de stabilisation.

Rzt :	résistance interne en inverse

Izk :	Courant de mesure dans la région du coude en inverse.

Rzk : 	Résistance interne pour Izk.

Ir :	Courant inverse pour Vr.

Vr :	Tension inverse pour Ir.

Izm :	Valeur limite du courant en inverse

(zm :	Coefficient de température.

Critères de choix :

Le choix d’une diode stabilisatrice se fera en fonction de :

- la tension à stabiliser  ( Vz )

- le courant maximal devant traverser la diode  ( Iz )

- la puissance dissipée par la diode   ( Pz )

# Text boxes

# Symbole

# ul

# Fonctionnement – Modèle équivalent

# ul

Id

Vd

Vf

If

Vzt

Izt

Modèle équivalent en inverse

Modèle équivalent en direct

Modèle équivalent bloqué

# Caractéristiques – Critères de choix

# ul

Vz

Iz

Ifm

Izm

k

a

a

a

k

k

Vz

Rz

Vs

Rd